## Slide 1: Analýza bezpečnosti dopravy a návrh opatření k jejímu zvýšení na průsečné křižovatce silnic I/20, III/02019 a místní komunikace ve městě Blatná
Autor bakalářské práce: Ladislav Matějka
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Jiří Hanzl, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Gabriela Habánová

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Využitelnost v praxi
Aktuální problematika
Osobní zájem ohledně problematiky zklidňování dopravy

## Slide 3: Cíl práce
Provedení vlastního dopravního průzkumu, místního šetření a zpracování veřejně dostupných statistik nehodovosti
Analýza bezpečnosti silničního provozu ve vybrané lokalitě města Blatná
Návrh opatření ve formě trvalého dopravního značení a stavebních úprav vedoucích ke zvýšení bezpečnosti.

## Slide 4: Předmětná lokalita Průsečná křižovatka v Blatné, okr. Strakonice
silnice I/20 (směr ČB)
silnice I/20 (směr Plzeň)
silnice III/02019 (směr Kadov)
MK (směr Blatná)
Poloha předmětné křižovatky

## Slide 5: Použité metody
Analýza dopravní nehodovosti
Celostátní sčítání dopravy 2020
Vlastní dopravní průzkum (místní šetření, sčítání intenzit dopravy)
Návrh opatření

## Slide 6: Vlastní dopravní průzkum
Směr od → do
ČB → Blatná
ČB → Plzeň
ČB → Kadov
Blatná → Plzeň
Blatná → Kadov
Blatná → ČB
Plzeň → Kadov
Plzeň → ČB
Plzeň → Blatná
Kadov → ČB
Kadov → Blatná
Kadov → Plzeň
Počet vozidel
170
828
235
150
220
162
45
841
165
264
232
48
MK (směr Blatná)
silnice I/20 (směr ČB)
silnice I/20 (směr Plzeň)
silnice III/02019 (směr Kadov)

## Slide 7: Vlastní dopravní průzkum I/20
Chart: RPDI (voz/den)
| Osobní a dodávková vozidla | Návěsové soupravy nákladních vozidel | Nákladní vozidla | Autobusy | Jednostopá motorová vozidla | Sočet vozidel
2024 | 5571 | 782 | 369 | 17 | 62 | 6801
2020 | 4817 | 1068 | 963 | 18 | 77 | 6943
Sloupec1
Zdroj: https://scitani.rsd.cz/ , vlastní průzkum

## Slide 8: Analýza dopravní nehodovosti
Zdroj: https://nehody.cdv.cz/

## Slide 9: Nebezpečné situace
Není umožněno křížení odbočujících vozidel
Nedodržování dopravního značení ,,Stůj, dej přednost v jízdě!“
Dávání přednosti chodcům v prostoru místa pro přecházení
Zdroj: Okružní křižovatky, Ing. Michal Dorda, Ph.D., vlastní úprava

## Slide 10: Návrh opatření (přechod pro chodce)
Místo pro přecházení

## Slide 11: Návrh opatření (okružní křižovatka)

## Slide 12: Doplňující otázky vedoucího práce
V rámci Vašeho návrhového opatření navrhujete přechod pro chodce namísto stávajícího místa pro přecházení - v čem spatřujete jeho hlavní budoucí přínos oproti současnému stavu v předmětné lokalitě?

## Slide 13: Děkuji za pozornost