## Slide 1: Analýza poškození svarového spoje potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli vypouštěcí trasy motorového oleje dieselgenerátorové stanice
Autor bakalářské práce: Michal Píha
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. David Schwarz

## Slide 2
Zalíbení této problematiky v rámci studia
Komplexnost problému
Zhodnocení analýzy poškození svarového spoje potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli vypouštěcí trasy motorového oleje dieselgenerátorové stanice se zaměřením na výrobní anebo provozní degradační mechanismy.
Cíl práce
Volba tématu

## Slide 3
Co způsobilo poškození svarového spoje?
Byl pro svar zvolen správný materiál?
Jaká jsou nápravná opatření?
Výzkumné otázky

## Slide 4
Trasa 2QD24Z09
Materiál ocel 12 022
NDT a DT zkoušky
Aplikační část

## Slide 5
Nekvalitní provedení svaru
Přesazení, studený spoj
Vizuální zkouška
Kapilární zkouška
Netěsnosti - 4 mm, 6,3 mm a 5,1mm

## Slide 6
Nepravidelný tvar svarového kovu
Neprůvar
Radiografická zkouška

## Slide 7
Korozní degradační mechanismus
Stopy organických částic
Fraktoragie

## Slide 8
Vysoký obsah síry, fosforu, manganu, křemíku
Spectrum 13 – Svar
Prvková analýza

## Slide 9
Rozsáhlá koroze, neprůvar
Netěsnosti až na povrch materiálu
Jednovrstvý svarový spoj
Makroskopie

## Slide 10
Jemnozrnná feriticko-perlitická struktura
TOO - Widmanstättenova struktura
Nedostatečná oblast ztavení mezi svarovým kovem a základním materiálem
Mikroskopie

## Slide 11
Svarový kov - 175,4 HV10
TOO - 166,8 HV10
Základní materiál - 143,5 HV10
Měření tvrdosti

## Slide 12
Nekvalitní provedení svarového spoje
Neprůvar, koroze
Nepřípustnost jednovrstvého spoje
Nejedná se o vadu materiálu, ale zhotovení svaru
Zhodnocení výsledků

## Slide 13
Dbát vyšší kvalitu na provedení svarového spoje
Vhodnější příprava svařovaných ploch
Nastavení a dodržení mezioperační teploty max. 250 °C
Důslednější kontrola
Výcvik nižšího svářečského personálu
Návrh opatření

## Slide 14
Lze na základě získaných poznatků posoudit, zda používaná uhlíková ocel je z pohledu provozu vhodným řešením?
Jaká další opatření by mohla snížit rizika poškození potrubních tras?
Jsou získané technické poznatky přenositelné i na ostatní jaderná zařízení?
Doplňující dotazy

## Slide 15: Děkuji za pozornost