## Slide 1: Návrh optimalizované výroby dopravníkového válečku ve společnosti VŠEKOV, spol. s r.o. pro zvýšení efektivity a časové výhodnosti
Autor: Tomáš Vaňkát Vedoucí práce: Ing. Martin Podařil, PhD., Ph.D.
Obhajoba BP

## Slide 2
Volba tématu - Dlouholetá spolupráce se společností
Cíl práce Cílem práce je navrhnout vylepšení při výrobě dopravníkového diskového válečku ve společnosti VŠEKOV, spol. s r.o. Součástí práce bude také ekonomické a časové zhodnocení aktuální a nově navržené výroby.

## Slide 3: Teoreticko-metodická část
Literární rešerše
Výzkumný problém - optimalizace výroby
Metodika práce - úvod do výrobku – druhy, části, stručná výroba - analýza aktuální výroby

## Slide 4: Aplikační část
Představení společnosti
Specifikace výrobku
Aktuální výroba
Navrhnutý postup výroby
Ekonomické zhodnocení
Časové zhodnocení

## Slide 5: Představení společnosti
Obrábění, zámečnictví, svařování
Dopravníky, válečky, stolice, konstrukce
Montáže a opravy
Poradenství
Spolupráce s různými odvětvími

## Slide 6: Specifikace výrobku
Materiál – TR Ø89 x 1,5 ČSN 42 5715 - 11 353 ČSN 42 0250 tyč Ø20 ČSN 42 5510 - 11 373 ČSN 42 0138
Polyesterový prášek – Komaxit RAL 3000
Pryžové disky Ø133/89
Víčka z mat. 11 353

## Slide 7: Aktuální výroba – 1. část: tyč
Řezání
Závitování + odjehlení
Zápich pro pojistný kroužek

## Slide 8: Aktuální výroba – 2. část: trubka
Řezání
Soustružení čel
Lisování
Sváření víček
Broušení
Odmašťování
Lakování

## Slide 9: Aktuální výroba – 3. část: Montáž a export
Lisování pryžových disků
Nalisování ložiska + zajištění
Nalisování labyrintů a kontrola
Povrchová úprava konců hřídelů
Zabalení a označení objednávky

## Slide 10: Aktuální výroba zádrhele
Nerovnost čel a hrany
Lisování navíc
Nerovnost hřídelů a hrany
Převážení hřídelů mezi soustruhy
Vypékání a chladnutí válečků

## Slide 11: Navrhnutý postup výroby - tyč
CNC stroj s automatickým podavačem a zásobníkem
Navrhnutý postup výroby – trubka
Řezání laserem
Ruční usazení víček a svařování
Zautomatizované broušení
Odmašťování
Lakování – záměna pece
Chladící tunel

## Slide 12: Navrhnutý postup výroby - montáž
Lisování disků
Automatizace lisování ložisek a labyrintů
Kontrola
Nátěr hřídele
Zabalení a označení

## Slide 13: Ekonomické zhodnocení
Aktuální postup + nízké náklady na pořízení strojů + nízké nároky na údržbu + menší nároky na energetické zdroje - náklady na pracovní sílu - nižší produktivita
Navrhnutý postup + vyšší produktivita + nižší náklady na pracovní sílu + menší výskyty chyb - vyšší pořizovací náklady - vyšší náklady na údržbu - ztráta pracovních míst

## Slide 14: Časové zhodnocení – aktuální postup

## Slide 15: Časové zhodnocení – navrhnutý postup

## Slide 16: Dotaz oponenta
Jaký je bod zvratu pro návratnost investice do CNC strojů, ať již v počtu let, množství vyrobených kusů za rok či množství času, či odpadu?

## Slide 17: Děkuji za pozornost.