## Slide 1: Analýza a potenciál kombinované dopravy s využitím intermodálních návěsů v podmínkách České republiky
Autor: Bc. Ondřej Mikolášik
Vedoucí: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Červen 2016

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je na základě analýzy současného stavu a možností rozvoje intermodální přepravy v České republice navrhnout opatření pro další rozvoj systému přepravy silničních návěsů po železnici. Návrh bude obsahovat koncepci linky kombinované dopravy založené na analyzovaném přepravním systému v Jižních Čechách.

## Slide 3: současný stav KD v ČR
Nejvýznamnější operátoři KD
  METRANS a.s.
  BOHEMIAKOMBI s.r.o.
  RAILCARGO OPERATOR CSKD s.r.o.
Terminály KD
  2 druhy terminálů: veřejné a neveřejné
  16 terminálů KD

## Slide 4: Znovuotevření terminálu České Budějovice - Nemanice
Aktivní jednání o znovuotevření
Terminál by měl sloužit jako VLC
Pozitivní aspekty pro znovuotevření
  Napojení na IV tranzitní železniční koridor
  Budoucí napojení na dálnici D3
  Napojení na silnici I/34 směr Brno
  Umístění mimo hustě obydlenou zónu
Investice pro znovuotevření terminálu – cca 100 miliónů Kč

## Slide 5: Potenciál a možnost využití intermodálních návěsů
Dotace na nákup intermodálních návěsů
KD intermodálních návěsů nabízí lepší podmínky pro řidiče
Legislativní výhoda přeprav do Německa a Rakouska > +4 tuny nákladu
Pozitivní vliv na životní prostředí

## Slide 6: Nárůst intermodálních návěsů za posledních 5 let
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Celkový počet přeravených návěsů | 4346 | 11024 | 18000 | 26619 | 30487
Vnitrostatní podíl | 0 | 1283 | 485 | 868 | 971
Mezinárodní podíl | 4346 | 9741 | 17515 | 25751 | 29517

## Slide 7: Průzkum potenciálu KD v rámci Jihočeského kraje
 | Gw Logistics a.s. | Schenker spol. s.r.o. | DHL Freight
Přepravované návěsy/týden | +100 | +100 | 50-80
Nedostatek kvalifikovaných řidičů | ANO | ANO | ANO
Povědomí o KD | ANO | ANO | ANO
Hlavní výhody KD ve vztahu k společnosti | Ekonomická výhodnost | Větší objem přeprav | Větší objem přeprav
Možnost přeprav z terminálu Nemanice | ANO | ANO | ANO
Využití dotace na nákup int. návěsů | ANO | NE | ANO

## Slide 8: Nárůst silniční nákladní dopravy za posledních 5 let
Omezení kapacity pozemních komunikací
Tvorba kongescí (2% z HDP)
Negativní vliv na životní prostředí
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet přeprav silniční dopravy (mil. Tun) | 349 | 339 | 352 | 389 | 437

## Slide 9: Navrhovaná linka kombinované dopravy
Kritéria navrhované linky:
Počáteční bod linky – terminál České Budějovice
Koncový bod linky – terminál Novara CIM
Celkový počet jízd tam i zpět – 3krát/týden

## Slide 10: Znázornění terminálů na trase České Budějovice - Novara

## Slide 11: Specifikace linky České Budějovice -Novara
Železniční vozy T-Twin – 15 vozů > 30 návěsů
Podmínky pro zvolení trasy – profil P/C 400
Linka KD je vedena přes Rakouské Alpy
Vzdálenost – 850 km
Doba přepravy – 24 hodin

## Slide 12: Trasa České Budějovice – Novara vedená po profilu P/C 400

## Slide 13: Kalkulace ceny pro navrhovanou linku
Cc = Ctr + 15 * Cpv + Nnáv *( Cpřekl + Cpa)
Cc– Celková cena 1 jízdy vlaku
Ctr – Cena za trakci – 13 EUR/ 1 km
Cpv – Cena za pronájem železničních vozů – 140 EUR
Nnáv – Množství přepravovaných návěsů – 30 návěsů
Cpřekl – Cena překládky za 1 návěs – 20 EUR
Cpa – Poplatek agentuře – 10 EUR

## Slide 14: Celková cena kombinované dopravy
 | 60 % využití kapacity | 70 % využití kapacity | 80 % využití kapacity | 90 % využití kapacity | 100 % využití kapacity
Celková cena KD za 1 návěs | 1208,5 EUR | 1 104,2 EUR | 1025,9 EUR | 965 EUR | 916,3 EUR

## Slide 15: Silniční nákladní doprava České Budějovice - Novara
Vzdálenost – 844 Km
Doba přepravy – 26 hodin (AETR)
Cena přepravy - 1090,44 EUR

## Slide 16: Grafické srovnání KD a silniční dopravy
Chart: 
| 60% využití kapacity KD | 70% využití kapacity KD | 80% využití kapacity KD | 90% využití kapacity KD | 100% využití kapacity KD
Cena KD za 1 návěs (EUR) při daném využití kapacity | 1208.5 | 1104.2 | 1025.9 | 965 | 916.3
Cena silniční nákladní dopravy za 1 návěs (EUR) | 1090.4 | 1090.4 | 1090.4 | 1090.4 | 1090.4

## Slide 17: Rizika kommbinované dopravy
Nenaplnění potřebné vlakové kapacity
Jednokolej České Budějovice – Linz ( omezení délky vlaku)
Mimořádné události:
  Neočekávané zpoždění
  Stávka železničních dopravců
  Neschopnost tažného vozidla
  Sesuv půdy

## Slide 18: Návrhy a opatření
Podpora veřejných terminálů ze strany státu
Zvýšení povolené délky vlaku ( 650 m > 740 m)
Rozšíření zahraničních najížděných relací (Antverpy)

## Slide 19: Závěr
Pozitivní vývoj KD za posledních 5 let
  Narůst přeprav
  Znovuotevření terminálů
  Rozšíření najížděných relací
  Zvýšené povědomí o tomto druhu dopravy
Systém KD má potenciál a budoucnost v rámci ČR

## Slide 20: Doplňující dotazy vedoucího
1. Ako by ste motivovali cestných dopravcov k nákupu intermodálnych návesov a využívaniu liniek KD?
2. Aký je v súčasnosti cenový rozdiel medzi návesom bežnej stavby a intermodálnym návesom?
3. Aké sú podmienky konkurencieschopnosti liniek kontinentálnej kombinovanej dopravy zalo- ženej na preprave návesov a výmenných nadstavieb?

## Slide 21: Doplňující dotazy oponenta
1. Z akých terminálov KD (aj zahraničných) je najčastejšie obsluhované územie Jihočeského kraja?
2. Ktoré linky KD zamerané na prepravu návesov a na transalpský tranzit (aj zahraničné) sú geograficky najbližšie Jihočeskému kraju? Mohli by tieto linky konkurovať Vášmu návrhu?

## Slide 22: Děkuji za pozornost!