## Slide 1: Návrh opatření v kontextu zprovoznění terminálu intermodální přepravy v Nemanicích
Vypracoval: Bc. Jakub Nohava
Vedoucí: Ing. Ondrej Stopka, PhD.
Oponent: Ing. Lenka Černá, PhD.

## Slide 2
Zmínka o možné rekonstrukci.
Potřeba podpory intermodální dopravy.
Motivace

## Slide 3
Navrhnout možná opatření v kontextu zprovoznění terminálu intermodální přepravy v Nemanicích.
Cíl práce

## Slide 4: Na TKD Nemanice je vhodnější aplikovat klasický systém překládky IPJ. Investice spojená s rekonstrukcí areálu TKD Nemanice bude do hranice 100 000 000 Kč.
Hypotézy

## Slide 5: 1993-1999 trať č. 190 České Budějovice <-> Villach (AU) ÖKOMBI Wien Požár v Tauernském tunelu Překladiště ve Welsu
Terminál Nemanice

## Slide 6
Terminál Nemanice

## Slide 7
Terminál Nemanice

## Slide 8
Cargo Beamer
Navrhované překládkové systémy

## Slide 9
Modalohr
Navrhované překládkové systémy

## Slide 10
Flexiwaggon
Navrhované překládkové systémy

## Slide 11
System Mobiler
Navrhované překládkové systémy

## Slide 12
Klasický vertikální překládkový systém
Navrhované překládkové systémy

## Slide 13
Počet manipulačních zařízení

## Slide 14
 | K1 (cena za uvedení systému) (CZK) | K2 (nutnost přestavby) | K3 (počet personálu) | K4 (časová náročnost) | K5 (dimenzace systému) | K6 (nutnost terminálu pro systém) | K7 (přeprava pomocí speciálního vozu)
Mobiler | 2 160 000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
Čelní stohovací vůz/Reachstacker | 6 000 000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
CargoBeamer | 2 835 000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
Flexiwaggon | 4 725 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Modalohr | 9 045 000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Multikriteriální analýza

## Slide 15
 | K1 (Cena) | K2 (Nutnost přestavby) | K3 (Počet personálu) | K4 (Časová náročnost překládky) | K5 (Dimenzace systému) | K6 (Nutnost samostatného terminálu) | K7 (Nutnost speciálního železničního vozu)
K1 (Cena) | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2
K2 (Nutnost přestavby) | 1/3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/3
K3 (Počet personálu) | 1/5 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/3
K4 (Časová náročnost překládky) | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2
K5 (Dimenzace systému) | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1
K6 (Nutnost samostatného terminálu) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1/2 | 1 | 2
K7 (Nutnost speciálního železničního vozu) | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1
Multikriteriální analýza

## Slide 16
Multikriteriální analýza
 | pořadí
Mobiler | 1.
Vertikální překládka | 3.
CargoBeamer | 4.
Flexiwaggon | 2.
Modalohr | 5.

## Slide 17
Výpočet potřebných svozových a rozvozových jednotek
*Při podmínce, že bude každa z
ročně přepravených
TEU přepravena na hranici atrakčního obvodu.

## Slide 18
AGTC

## Slide 19
Silniční návěsy (Wippen)
209-211 (rozchod 5 m) zvětšit o 1,5 m
Kusé koleje 404 m
Terminál 453 m  850 m
Obsluha kolejí 213 a 211
Navádění pomocí reflexních pásů a senzorů (automatizovaná překládka) (CatPlanner)
Přidat silniční přivaděč
Návrh

## Slide 20
Návrh

## Slide 21
Návrh

## Slide 22
Položka | Cena (Kč)
Zpevnění povrchu | 13 961 014
Přeložení a prodloužení kolejí | 46 220 400
Jízdní soupravy Mobiler | 21 600 000
Přilehlé pozemky | 4 420 000
Vedlejší rozpočtové náklady (5%) | 4 310 070
Celkem | 90 511 484
Náklady

## Slide 23
1 Aký je význam revitalizácie terminálu intermodálnej prepravy Nemanice?
2. V kapitole č. 5 ekonomicky vyhodnocujete vaše návrhy. (spevnenie plochy, preloženie a predĺženie koľají, odkúpenie pozemkov a iné). Kto by sa podľa vás podieľal na tejto investícií? 3. Prosím o podrobnejšie vysvetlenie tabuľky č. 38 „Saatyho matice„ na strane 46. Akým spôsobom boli určované jednotlivé váhy kritériám?
4. Akú základnú a doplnkovú funkciu by plnil terminál Nemanice?
Ing. Lenka Černá, PhD.

## Slide 24
1.) Je navrhovaná celková délka plochy terminálu reálná a realizovatelná? 2.) Za jakých podmínek by mohl být autorův návrh ”implementace horizontální překládkové technologie Mobiler ” aplikovatelný v praxi?
Ing. Ondrej Stopka, PhD.

## Slide 26
Čas pro dotazy 

## Slide 27
Děkuji Vám za pozornost.