## Slide 1: Hledání optimální cesty v dopravní síti prezentace k diplomové práci
autor DP: Bc. Rudolf Koraba
vedoucí DP: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
oponent DP: Ing. Juraj Čamaj, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
2016

## Slide 2: Cíl práce
Cílem diplomové práce je zhodnotit efektivitu stávajících tras svozu vybraného tříděného odpadu a dále navrhnout optimální trasu v dopravní síti vybraného města.

## Slide 3: Představení společnosti
Obchodní firma: Městské služby Písek s.r.o.
Sídlo: Písek, Pražská 372, PSČ 397 01
Hlavní činnosti: údržba komunikací, dopravní značení, údržba zeleně, veřejné WC, placená parkoviště, odpady,…
Odpady: komunální odpad, tříděný odpad, bioodpad, sběrné dvory, koše na odpadky

## Slide 4: Volba svozů pro optimalizaci
Analýza zaplněnosti nádob na tříděný odpad v souvislosti na frekvenci svozu
      papírový odpad – svoz 2 krát týdně, většina nádob téměř zaplněna
      plastový odpad – svoz 2 krát týdně, většina nádob téměř zaplněna
      skleněný odpad – svoz 1 týdně, nádoby zaplněny max. ze 40%
Zvolena optimalizace svozu nádob na skleněný odpad úpravou frekvence svozu a následným návrhem nových tras.

## Slide 5: Stávající trasy
Dva typy nádob na ukládání skleněného odpadu
      plastové vyklápěcí nádoby – obsluha vozem s vyklápěním
      typ zvon – obsluha vozem s rukou
Stávající trasy pro plastové vyklápěcí nádoby
    Trasa 1
      délka trasy: 33 500 m
      množství odpadu: 13 750 l
    Trasa 2
      délka trasy: 36 380 m
      množství odpadu: 3 960 l
      trasa zahrnuje cestu ze skládky do depa

## Slide 6: Stávající trasy
Stávající trasa pro nádoby typu zvon
      délka trasy: 34 200 m
      množství odpadu: 7 210 l
      trasa zahrnuje cestu ze skládky do depa

## Slide 7: Metody optimalizace
Vyklápěcí nádoby
      změnou frekvence překročena kapacita vozu, zvolena metoda pro víceokruhový dopravní problém
Clarkeova-Wrightova metoda
      nejznámější heuristika pro řešení víceokruhového dopravního problému
      iterační metoda – iteracemi zlepšuje stávající řešení do chvíle, kdy již nelze dosáhnout lepšího řešení
      možnost zahrnout další omezující podmínky (kapacita, doba obsluhy)
      pomocí výhodnostního koeficientu zij sdružuje v každé iteraci dvě stávající trasy do jedné za podmínek přípustnosti řešení
      nelze-li sdružit žádné stávající trasy kvůli porušení podmínek přípustnosti, jsou tyto trasy výsledné

## Slide 8: Metody optimalizace
Nádoby typu zvon
      při změně frekvence nepřekročena kapacita vozu, zvolena metoda pro jednookruhový dopravní problém
Metoda nejbližšího souseda
      jednoduchá heuristika využívající principu hladového algoritmu
      pro libovolný výchozí bod se najde nejbližší sousední bod, pro který se hledá nejbližší zatím nenavštívený bod až do chvíle obsáhnutí celé sítě
      jako výchozí bod se postupně vyzkouší všechny body sítě a vybere se nejkratší trasa

## Slide 9: Optimalizované trasy
Optimalizované trasy pro plastové vyklápěcí nádoby
    Trasa 1
      délka trasy: 24 590 m
      množství odpadu: 9 020 l
    Trasa 2
      délka trasy: 27 280 m
      množství odpadu: 14 300 l
    Trasa 3
      délka trasy: 29 120 m
      množství odpadu: 12 100 l
      trasa zahrnuje cestu ze skládky do depa

## Slide 10: Optimalizované trasy
Optimalizovaná trasa pro nádoby typu zvon
      délka trasy: 28 700 m
      množství odpadu: 14 420 l
      trasa zahrnuje cestu ze skládky do depa

## Slide 11: Přínos optimalizace
Plastové vyklápěcí nádoby
Nádoby typu zvon
Celkový přínos optimalizace
Trasy | Celková délka tras (m) | Náklady na svoz (Kč) | Úspora vzdálenosti (m) | Procentuální úspora nákladů (%)
Původní | 139 760 | 4 332,50 | - | -
Optimalizované | 81 490 | 2 526 | 58 270 | 41,7
Trasa | Celková trasy (m) | Náklady na svoz (Kč) | Úspora vzdálenosti (m) | Procentuální úspora nákladů (%)
Původní | 68 400 | 2 120,50 | - | -
Optimalizovaná | 28 700 | 890 | 39 700 | 58
Trasy | Celková délka tras (m) | Náklady na svoz (Kč) | Úspora vzdálenosti (m) | Procentuální úspora nákladů (%)
Původní | 208 160 | 6 453 | - | -
Optimalizované | 110 190 | 3 416 | 97 970 | 47

## Slide 12: Ekonomický přínos
Celkový ekonomický přínos optimalizace za rok
    roční úspora nákladů činí 47%, tj. 85 038,- Kč
    časová úspora pracovního fondu obsluhy svozu
Chart: 
| Náklady na svoz (Kč)
původní svoz | 180783
optimalizovaný svoz | 95645
Trasy | Celková délka tras (km) | Náklady na svoz (Kč) | Úspora vzdálenosti (km) | Úspora nákladů (Kč) | Procentuální úspora nákladů (%)
Původní | 5 828,48 | 180 683 | - | - | -
Optimalizované | 3 085,32 | 95 645 | 2 743,16 | 85 038 | 47

## Slide 13
Děkuji za pozornost

## Slide 14: Otázky a odpovědi
Jaké další metody operačního výzkumu je možné použít?
Budou výsledky práce aplikované?