## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko - technologický
Autor: Bc. Milan Kocourek
Vedoucí práce: Ing. Jiří Čejka, Ph.D
Oponent práce: Ing. Marek Kocánek
Rok odevzdání: červen 2017
OPTIMALIZACE DOPRAVNĚ TECHNOLOGICKÝCH OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNÍŽENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ V OKRESE
ČESKÉ BUDĚJOVICE

## Slide 2: Osnova obhajoby
Cíl práce
Řešení problému, postup
Představení praktické části práce
Popis průběhu
Výsledky
Závěr

## Slide 3: Cíl práce
navrhnout technologická opatření vedoucí ke snížení krizových situací a nehodovosti v silniční dopravě v daném regionu,
dílčím cílem je vyhodnotit příčiny nehodovosti v okrese České Budějovice,
stanovení kritických míst a analýza krizových situací,
analýza dopravně-technologická problematika nebezpečných míst,
analýza nejkritičtějšího místa a navržení opatření vedoucí k eliminaci dopravních nehod v daném úseku,
metodou vícekriteriálního hodnocení variant zhodnotím závažnosti případů na nebezpečných místech,
přínosem je využití získaných poznatků v praxi

## Slide 4: Řešený dopravní problém
Pojmy současného stavu :
Místo častých dopravních nehod - takové místo, na kterém došlo k většímu počtu dopravních nehod, než je stanoveno ve výběrovém kritériu.
Úsek častých dopravních nehod - takový úsek, kde na vzdálenost větší než 250 m dochází ke kumulaci míst častých dopravních nehod.
Nebezpečné místo - takové, jehož nehodovost je pod stanovenými hraničními hodnotami výběrového kritéria, ale přesto vykazují potenciálně stejná rizika možného vzniku nehody.
Bezpečnost dopravy je narušována základními prvky:
selhání lidského činitele (nejčastější prvek),
selhání dopravního prostředku (výkon řidiče je ovlivněn stavem a konstrukcí vozidla),
stav prostředí,
vedlejší faktor (reklamní poutače, akce v blízkosti komunikace)

## Slide 5
1. krizové místo (I/3) Planá u Českých Budějovic – hranice okresu v k.o. Římov
Chart: 
| Počet nehod s následky na zdraví | Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet nehod pod vlivem alkoholu | Počet nehod celkem
2012 | 13 | 2 | 9 | 21 | 0 | 25
2013 | 19 | 0 | 1 | 25 | 0 | 27
2014 | 13 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21
2015 | 15 | 3 | 5 | 17 | 0 | 25
2016 | 18 | 2 | 4 | 33 | 0 | 34
Úsek silnice s nepřehlednými zatáčkami a sníženými výhledovými poměry. V rovných úsecích je komunikace ve směru od Českého Krumlova vedena v jednom pruhu, od Českých Budějovic ve dvou pruzích,
Dle statistiky PČR je příčinou DN nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky a nesprávný způsob jízdy spolu s předjížděním.

## Slide 6
2. krizové místo (I/34) Lišov - Štěpánovice
Chart: 
| Počet nehod s následky na zdraví | Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet nehod pod vlivem alkoholu | Počet nehod celkem
2012 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
2013 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7
2014 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11
2015 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6
2016 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13
Komunikace je zde úzká, klikatá a tím nepřehledná. V tomto úseku je velmi hustý provoz nákladní dopravy jelikož Jihočeský kraj sousedí s krajem Vysočinou, který byl v minulosti součástí kraje a podnikatelská sféra má tímto směrem vazby na místní podniky.
V této části není omezení rychlosti jízdy a vodorovné dopravní značení umožňující předjíždění i v místech, kde jsou nevyhovující rozhledové poměry a tato skutečnost je příčinou DN.

## Slide 7
3. krizové místo (II/105) České Budějovice -Týn nad Vltavou
Chart: 
| Počet nehod s následky na zdraví | Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet nehod pod vlivem alkoholu | Počet nehod celkem
2012 | 11 | 1 | 1 | 17 | 0 | 15
2013 | 17 | 3 | 0 | 22 | 0 | 20
2014 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20
2015 | 17 | 0 | 3 | 27 | 0 | 20
2016 | 15 | 1 | 4 | 21 | 0 | 19
Charakteristikou pro komunikaci je její umístění z velké části mezi lesním porostem, komunikace je relativně „rovná“ a to svádí řidiče k rychlé jízdě. Nejvíce využívaná je v letních měsících, vzhledem k navštěvovanému zámku Hluboká nad Vltavou.
Příčinou DN je především rychlost a riskantní předjíždění což neumožňuje řidičům reagovat na lesním zvěř a výjezd vozidel z lesních cest na komunikaci.

## Slide 8
4. krizové místo (E55) Borek – Dynín
Chart: 
| Počet nehod s následky na zdraví | Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet nehod pod vlivem alkoholu | Počet nehod celkem
2012 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9
2013 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14
2014 | 13 | 5 | 2 | 12 | 0 | 24
2015 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16
2016 | 9 | 1 | 4 | 21 | 0 | 17
Z toho vyplývá, že převážně příčinou DN je překročení dovolené rychlosti jízdy spolu s nesprávným způsobem předjíždění.
V tomto úseku je plánovaná dálnice, ale v období kterým se zabýváme, byla komunikace plně průjezdná bez omezení. Vzhledem ke svým parametrům svádí k nebezpečnému předjíždění v relativně přehledných místech .

## Slide 9
5. krizové místo (I/20) Českých Budějovic - Dasný
Chart: 
| Počet nehod s následky na zdraví | Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | Počet nehod pod vlivem alkoholu | Počet nehod celkem
2012 | 22 | 2 | 3 | 28 | 0 | 36
2013 | 26 | 2 | 3 | 35 | 0 | 40
2014 | 14 | 1 | 3 | 15 | 0 | 21
2015 | 18 | 0 | 2 | 33 | 1 | 21
2016 | 15 | 2 | 2 | 25 | 0 | 21
Charakteristickým rysem je velký výskyt vozidel, jedoucích směrem na Německo. Úsekem prochází nedostačující dvouproudová, komunikace na které se vytvářejí kongesce vlivem vysokého počtu LKW. Nepřehledné zatáčky jsou v obci Dasný a Češnovice.
Ze statistiky PČR je v tomto úseku příčinou DN riskantní způsob jízdy a nesprávné předjíždění, kdy se řidiči osobních vozidel snaží předjet i více vozidel LKW najednou.

## Slide 10: Stanovení a hodnocení kritérií
jediné kritérium je stanoveno komplexně a to příčiny DN podle jejich závažnosti uvedené v příloze (nejzávažnější),
kritérium nebezpečných míst vychází z předchozích rozborů dopravních nehod na sledovaných úsecích,
kritérii je hodnocen význam komunikace a dopravně technický stav komunikace,
pro výpočty jsem použil program MyChoice Beta

## Slide 11
Výpočty multikriteriálního hodnocení variant programem MyChoice Beta
(vložena data z následujících tabulek)
Typ silniční sítě
Typ silniční | Počet bodů | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Základní silniční síť | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Regionální tahy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Regionální tahy nadmístního významu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Nadregionální tahy | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
Celkem | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10
Číslice 1. – 5. označují vytypovaná krizová místa

## Slide 12
 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem
Počet nehod s následky na zdraví | 78 | 31 | 73 | 44 | 95 | 321
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 29
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) | 21 | 3 | 8 | 9 | 13 | 54
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) | 106 | 44 | 105 | 71 | 136 | 462
Počet celkem | 214 | 79 | 191 | 131 | 252 | 867
Celkový počet nehod na všech krizových místech
Číslice 1. – 5. označují vytypovaná krizová místa

## Slide 13
Varianty - krizová místa | Šířka vozovky | Poloměr směr. oblouků | Nepřehledný horizont | Rozhledové poměry | Celkem
Sil. I/3 Planá u Č. B. - hranice okr. Č. B. | 5 | 0 | 4 | 2 | 11
Sil. I/34 Lišov - Štěpánovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10
Sil. II/105 Č. B. - Týn nad Vltavou | 5 | 3 | 4 | 2 | 14
Sil. E 55 Borek - Dynín | 5 | 0 | 0 | 2 | 7
Sil. I/20 Dasný - hranice okresu Č. B. | 0 | 3 | 4 | 2 | 9
Počet celkem | 20 | 9 | 12 | 10 | 51
Kritéria dopravně technického stavu komunikace

## Slide 14: Zvolená hodnotící metoda
dominované a nedominované varianty přičemž platí,že
nedominovaná varianta je tehdy, pokud k ní neexistuje žádná lepší varianta v tom smyslu, že by bylo možno některou hodnotu (či některé hodnoty) kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kritérií zhoršily.
dominovaná varianta je tehdy, pokud k ní existuje taková varianta, která má všechny hodnoty kritérií alespoň stejně dobré a minimálně jednu hodnotu lepší.
Variantu považujeme za optimální, pokud je jedinou nedominovanou variantou ve výběru. Pokud je nedominovaných variant více, vybereme z nich jednu, kterou považujeme za reprezentativní a nazveme variantou kompromisní.

## Slide 15
Dominované a nedominované varianty
 | Šířka vozovky | Poloměr směr. oblouků | Nepřehledný horizont | Rozhledové poměry
Sil. I/3 Planá u Č. B. | 78 | 9 | 21 | 106
Sil. I/34 Lišov | 31 | 1 | 3 | 44
Sil. II/105 ČB | 73 | 5 | 8 | 105
Sil. E 55 Borek | 44 | 7 | 9 | 71
Sil. I/20 Dasný | 95 | 7 | 13 | 136
Abych zjistil preferenční vztahy dvojic kritérií, přikročil jsem k metodě párového srovnávání kritérií.
Přičemž platí:
šířka vozovky je důležitější než poloměr zatáčky,
rozhledové poměry jsou důležitější než šířka vozovky,
poloměr zatáčky je důležitější než rozhledové poměry a nepřehledný horizont,
nepřehledný horizont je důležitější než rozhledové poměry a šířka vozovky

## Slide 16: Zhodnocení návrhu Kompromisní varianta TOPSIS
Chart: 
| Sil. I/34 Lišov | Sil. II/105 ČB | Sil. E 55 Borek | Sil. I/20 Dasný | Sil. I/3 Planá u Č. B.
Hodnocení | 1 | 0.53888 | 0.47148 | 0.29062 | 0.11443
% | 41.4009 | 22.3099 | 19.5198 | 12.0319 | 4.7375

## Slide 17
Chart: 
| Sil. I/34 Lišov | Sil. E 55 Borek | Sil. II/105 ČB | Sil. I/20 Dasný | Sil. I/3 Planá u Č. B.
Hodnocení | 1 | 0.57568 | 0.50281 | 0.20833 | 0.11834
% | 41.5772 | 23.9351 | 20.9054 | 8.6619 | 4.9203
Kompromisní varianta WSA

## Slide 18
Kompromisní varianta PATTERN
Chart: 
| Sil. I/34 Lišov | Sil. E 55 Borek | Sil. II/105 ČB | Sil. I/20 Dasný | Sil. I/3 Planá u Č. B.
Hodnocení | 6.0311 | 1.9006 | 1.8468 | 1.2703 | 1.1002
% | 49.6424 | 15.6443 | 15.2014 | 10.4562 | 9.0558

## Slide 19: Aplikace výsledků v praxi
                Nejkritičtějším místo je sil.I/34 mezi Lišovem a Štěpánovicema.
                Vzhledem k technicko - technologickému stavu je jedním z
                opatření snížení rychlosti na 70 km/hod. a změna vodorovného dopravního značení.
                „Narovnání“ komunikace a odstranění nepředleného horizontu je v kompetenci vlastníka a správce komunikace

## Slide 20: Závěrečné shrnutí práce
V rámci multikriteriálního hodnocení je nejoptimálnější metoda TOPSIS. Získaná data příčin dopravních nehod, nebezpečných míst, dopravně technického stavu komunikace vyhodnotil program MyChoice Beta.
Z výsledků jsem stanovil pořadí kritických míst a nejhorším úsekem byla definována komunikace č. I/34 mezi Lišovem a obcí Štěpánovice a navrženo technologické opatření vedoucí k eliminaci dopravních nehod v daném úseku.
Výsledek hodnocení potvrdil praktické zkušenosti v daném úseku a z tohoto pohledu jsem výsledek hodnocení očekával.
V praxi tyto zjištěné skutečnosti budou předány vedoucím článkům PČR pro další využití a přijetí opatření.

## Slide 21
Děkuji za pozornost
Bc. Milan Kocourek