## Slide 1: Nosná konstrukce zastřešení pódia
Autor diplomové práce: Bc. Jakub Kašpar
Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Musílek, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Jan Čížek
červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 2: Cíl práce
Cílem diplomové práce je návrh nosné konstrukce zastřešení pódia, návrh a statické posouzení nosných prvků konstrukce, případně návrh vybraných přípojů. Nosná konstrukce zastřešení podia bude provedena ze dřeva.

## Slide 3: Úvod
Na základě architektonické studie provést statický výpočet a výkresovou dokumentaci
Otevřené pódium 6,14 x 10,15 m, výška 7,55 m
Statický výpočet – ruční x Dlubal RFEM

## Slide 4: Nosná konstrukce
BSH GL24h 440 x 140 mm
Ocel S235

## Slide 5: Řez konstrukcí

## Slide 6: Prostorové ztužení
Táhla DETAN S460
Ocelová bezešvá trubka 42,4 x 4 mm
Ocelové šrouby 8.8

## Slide 7: Kloubové připojení
Ocel S235, S355
Chemická kotva HILTI M20
Ocelové šrouby M16 8.8

## Slide 8: Přípoj stojky na příčel

## Slide 9: Přípoj táhla

## Slide 10: Závěrečná shrnutí
Byly navrženy a posouzeny všechny prvky a přípoje většinou ručním výpočtem.
Výpočty provedeny dle příslušných ČSN EN a odborné literatury.
K určení vnitřních sil byl použit moderní software Dloubal RFEM 5.07.03
Cíl práce byl splněn.

## Slide 11: Otázky od vedoucího diplomové práce
Jak byly určeny vzpěrné délky stojky a příčle rámu?

## Slide 12: Otázky od vedoucího diplomové práce
Jak byla určena délka pro posudek klopení stojky a příčle rámu?
Stojka
Příčle
Lcr,LT = 1,1 * L0 = 1,1 * 4475 = 4430 mm
Lcr,LT = hs = 3050 mm

## Slide 13: Otázky od oponenta diplomové práce
Popište základní kombinaci zatížení dle ČSN EN 1990 a uveďte hodnoty kombinačních součinitelů pro pozemní stavby.
7
Co je čistý konečný průhyb a jak se dle ČSN EN 1995 spočítá?

## Slide 14: Děkuji za pozornost