## Slide 1: Návrh nosné konstrukce dřevěné rozhledny do vybrané lokality
Diplomová práce
Autor diplomové práce: Bc. Josef Švagr
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent diplomové práce: Ing. Jan Čížek
V Českých Budějovicích, Leden 2018

## Slide 2: Obsah
Motivace
Cíl práce
Postup návrhu
Výsledné řešení
Doplňující dotazy

## Slide 3: Motivace
Aktuálnost tohoto problému ve vybrané lokalitě
Získání znalostí ve výpočetním softwaru
Prohloubení znalostí v dané problematice
Zdroj: Vlastní

## Slide 4: Cíl práce
Cílem práce je vypracovat architektonickou studii rozhledny, dále pak provést její statický výpočet a výkresy konstrukčního i stavebně architektonického řešení rozhledny a okolí.

## Slide 5: Použité programy
3D model:
  - ArchiCAD 20 EDU od společnosti GRAPHISOFT
Výkresová dokumentace:
  - ArchiCAD 20 EDU od společnosti GRAPHISOFT
  - AutoCAD 2018 EDU od společnosti Autodesk
  Statický výpočet a posouzení:
  - RSTAB 8.10 EDU od společnosti Dlubal
  - Microsoft Excel 2013
  - DETAN 4.50 od společnosti Halfen
  Vizualizace:
  - ARTLANTIS 6.5. Studio od společnosti Abvent
  - GIMP = Grafický editor

## Slide 6: Řešené území
Středočeský kraj, Nepřejov → 16km od Příbrami
Vrch Bukovec 562 m.n.m.
Očekávání cestovního ruchu
Připravovaná lesní stezka
Zdroj: https://www.google.cz/maps/
Zdroj: Vlastní

## Slide 7: Architektonické řešení
          Materiál
          Dřevo
BSH GL32c
BSH GL28c
Modřín C24
    Zavětrování
    Halfen Detan S460
          Ocelové prvky
          Plechy S355
          Svorníky 8.8
Zdroj: Vlastní

## Slide 8: Architektonické řešení
2.-10. NP
Ochoz
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 9: Postup při tvorbě práce
Drátový 3D model
RSTAB
Plný 3Dmodel
RSTAB
Zdroj: Vlastní
3D model
ArchiCAD 20
Statické
posouzení
prvků a přípojů
Aktualizace modelu dle statických výsledků
Návrh
Výkresy stavebně konstrukčního řešení a tvorba vizualizace

## Slide 10: Zatížení - stálá
Vlastní tíha
Výplně zábradlí
Střešní plášť
Podlahová deska
- třívrstvé desky z rostlého řeziva, NOVATOP Agro Stat typ 32 mm
Zdroj: Vlastní
Zdroj: https://www.novatop-system.cz/

## Slide 11: Zatížení - užitná
C = 3[kN/m2]
- plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí
H = 0,75[kN/m2]
- střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav
C2-C4 a D = 1[kN/m]
- Vodorovná zatížení zábradlí a dělících stěn
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 12: Zatížení – klimatická
Sníh
Sk = 1,00 kN/m2
Ce = 1,00
Ct = 1,00
µ1 = 0,80
Zdroj: ČSN EN 1991-1-3
Zdroj: http://www.snehovamapa.cz/
Zdroj: Vlastní

## Slide 13: Zatížení – klimatická
Vítr
Kategorie terénu III
– oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami
Zdroj: Vlastní
Větrová oblast II
vb,0 = 25 m/s
Zdroj: Vlastní
Vítr -X
Vítr -Y

## Slide 14: Stanovení vnitřních sil a reakcí
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Stanovení vnitřních sil na prutech
Vybrání rozhodujících prvků
Posouzení průřezů v programu RSTAB modul TIMBER Pro → snadná úprava průřezů
Dle ČSN EN 1995-1-1 (731701Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí )
Následně poté co průřezy vyhoví → posouzení přípojů MS Excel
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Posouzení
MSÚ
posouzení průřezy
Max= 0,86
MSÚ
posouzení stability
Max= 0,85
MSP
deformace
Max= 0,88
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 16: Globální deformace – 25x zvětšeno
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Deformace u-X
Max= 97,5 mm
Min= 0,00 mm
Deformace u-Y
Max= 34,7 mm
Min= -4,9 mm
Deformace u-Z
Max= 7,9 mm
Min= -22,6 mm
Zdroj: Vlastní

## Slide 17: Posouzení přípojů
Výsledné průřezy
OZN. | POPIS | PRŮŘEZ (mm)
S1 | SLOUP BSH, GL28c, L = 31,420m | 220/500
S2 | SLOUP BSH, GL28c, L = 31,820m | 220/500
S3 | SLOUP BSH, GL28c, L = 39,280 | 220/500
ZT | ZTUŽIDLO BSH, GL28c | 220/240
NP | NOSNÍK PODESTY BSH, GL32c | 120/300
NO | NOSNÍK OCHOZU BSH, GL28c | 120/360
NS | NOSNÍK STŘECHY BSH, GL28c | 120/300
RO | ROŠT OCHOZU BSH, GL28c | 160/180
K | KROKEV BSH, GL32c | 180/180
SC | SCHODNICE BSH, GL28c | 120/300
PZ | ZÁBRADLÍ PODESTY BSH, GL28c | 120/160
ZS | ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ BSH, GL28c | 120/300
ZO | ZÁBRADLÍ OCHOZ U, MODŘÍN, C24 | 160/160
DE | HALFEN DETAN S460 | d =36
Zdroj: Vlastní
program MS Excel
dle ČSN EN a odborné literatury
svorníkové spoje, vlepované tyče
Zdroj: Vlastní

## Slide 18: Detail přípojů
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 19: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 20: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 21: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 22: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 23: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 24: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 25: Vizualizace
Zdroj: Vlastní

## Slide 26: Doplňující dotazy
Co je tzv. součinitel expozice a kde se využívá?
Vítr – výpočet, graf
Sníh –
Co je to hmoždík a k čemu se využívá?
Zdroj: http://bova-nail.cz/
Zdroj: ČSN EN 1991-1-3

## Slide 27: Doplňující dotazy
Jak spočítáte konečný čistý průhyb (Wnet,fin) podle eurokódu 5 a jaká je mezní hodnota tohoto průhybu na vykonzolovaném nosníku? Dostačuje L/150?
Zdroj: ČSN EN 1995-1-1

## Slide 28: Doplňující dotazy
Co je to vlastní frekvence konstrukce při dynamickém namáhání a k čemu se využívá?
Dynamický výpočet zahrnuje:
Vlastní kmitání
Vynucené kmitání
Stavební konstrukce se charakterizuje:
Vlastními frekvencemi:
- Závisí na hmotnosti a tuhosti
-Započítávají se stálé složky zatížení
Vlastními tvary
Použití pro:
Dynamický vítr
Zemětřesení
Dynamické účinky strojů

## Slide 29: Děkuji za pozornost