## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický
Student: Bc. Tomáš Czaban
Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Markéta Šestáková
únor 2018
Návrh rekreačního a školícího areálu s wellness zónou

## Slide 2: Obsah
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Umístění
Architektonické a stavebně-konstrukční řešení
Vyhodnocení výsledků energetické náročnosti budovy
Závěrečné shrnutí
Doplňující dotazy vedoucího a oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Návrh komplexního řešení objektu plnícího několik funkcí (ubytovací, školící, rekreační a sportovní)
Architektonický návrh objektu zapadajícího do prostředí zalesněné Šumavy
Rozvinutí projekčních schopností
Využití získaných informací v budoucí praxi

## Slide 4: Cíl práce
Návrh architektonického a stavebně-konstrukčního řešení rekreačního a školícího objektu s wellness zónou v blízkosti lipenské přehradní nádrže:
Výkresová dokumentace v úrovni pro provádění stavby
Koncepce rozvodů TZB formou generelu rozvodů
Tepelně technické posouzení navržených kcí.
Vyhodnocení energetické náročnosti budovy

## Slide 5: Umístění stavby - širší vztahy
Zdroj: vlastní (upravená mapa z KN)
Poloha: Umístění mezi rekreačním resortem Marina a městem Loučovice

## Slide 6: Umístění stavby
Název stavby: Rekreační a školící centrum
Místo stavby: Lipno nad Vltavou
Parcela číslo: 569, 570
Plocha pozemku: 1237 m2
Zdroj: vlastní (upravená mapa z KN)

## Slide 7: Architektonické a stavebně - konstrukční řešení
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Základní informace
Druh stavby: Ubytovací zařízení
Charakter stavby: Novostavba
Zastavěná plocha: 553 m2
Obestavěný prostor: 6868 m3
Zpevněné plochy: 667m2
Počet funkčních jednotek: 2
Počet podlaží:
  část A – 3 podlaží + suterén
  část B – 2 podlaží
Počet bytových jednotek: 12
Počet uživatelů: 35
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Dispozice
1. PP
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Dispozice
1. NP
Zdroj: vlastní

## Slide 11: Dispozice
2. NP
Zdroj: vlastní

## Slide 12: Dispozice
3. NP
Zdroj: vlastní

## Slide 13: Konstrukční řešení
ŘEZ A-A'
Zdroj: vlastní
ČÁST B
ČÁST A

## Slide 14: Konstrukční řešení – ČÁST A
ŘEZ D-D'
Zdroj: vlastní
Základy:
  Betonové pasy , betonové patky
Stěny:
  Keramické tvárnice Heluz, Skleněné příčky do hliníkových rámů
Zateplení:
  Podlaha na terénu – Polystyren EPS Perimetr celk. tl. 300 mm
  Suterénní stěny - Extrudovaný polystyren XPS tl. 200 mm
  Obvod. stěny – Minerální tep. izolace tl. 200 mm
  Zateplený podhled - Minerální tep. izolace tl. 300 mm
Vodorovné konstrukce:
  Monolitický ŽB. strop tl. 250 mm, ŽB. průvlaky
  Keramické překlady Heluz
Schodiště:
  Monolitické ŽB.
Krov:
  Příhradové dřevěné vazníky pultového tvaru
Konstrukce schodišť a teras (severní strana):
  Ocelová

## Slide 15: Konstrukční řešení – ČÁST B
ŘEZ B-B', C-C'
Zdroj: vlastní
Základy:
  Betonové pasy , betonové patky, ŽB stěna
Stěny:
  Keramické tvárnice Heluz, vikýřové stěny
Zateplení:
  Podlaha na terénu – Polystyren EPS Perimetr celk. tl. 300 mm
  Obvod. stěny – Minerální tep. izolace tl. 200 mm
  Nadkrokevní izolace - Minerální tep. izolace tl. 300 mm
  Stěna vikýře – Minerální tep. izolace (mezi sloupky tl. 140 mm + zateplení z exteriéru tl. 200 mm)
Vodorovné konstrukce:
  Monolitický ŽB. strop tl. 250 mm,
  Keramické překlady Heluz
Schodiště:
  Dřevěné
Krov:
  Dřevěný, pultový s vikýři
Konstrukce schodiště a pavlače (severní strana):
  Ocelová

## Slide 16: Konstrukční řešení – Povrchové úpravy
ŘEZ A-A'
Zdroj: vlastní

## Slide 17: Technická zařízení
Elektrický kotel
2x Akumulační nádrž Mastertherm G800/2-ACU
Radiátory Korado Radik, tepelné žebříky Korado Koralux
Fotovoltaické panely CEEG SST250-60
Centrální rekuperační jednotka Sentinel Kinetic plusB

## Slide 18: Vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
U, em ,R: 0,34 W/(m2.K)
U,em: 0,22 W/(m2.K)
(U, em < U, em ,R) = (0,22 < 0,34) W/(m2.K)
Klasifikační třída: A (mimořádně úsporná)
Celková dodané energie
Ep,A,R: 78 kWh/(m2.a)
E, p,A: 38 kWh/(m2.a)
(E, p,A < Ep,A,R ) = (0,38 < 0,78) kWh/(m2.a)
Klasifikační třída: A (mimořádně úsporná)
Měrná neobnovitelná primární energie
E,pN,A,R: 95 kWh/(m2.a)
E,pN,A: 71 kWh/(m2.a)
(E,pN,A < E,pN,A,R) = (0,71 < 0,95) kWh/(m2.a)
Klasifikační třída: B (velmi úsporná)
Zařazení budovy rekreačního a školícího centra
Budova je zařazena podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. do klasifikační třídy B (velmi úsporná).
Zdroj: vlastní

## Slide 19: Závěrečné shrnutí
Návrh architektonického a stavebně-konstrukčního řešení rekreačního a školícího objektu s wellness zónou v blízkosti lipenské přehradní nádrže.
Výkresová dokumentace v úrovni pro provádění stavby.
Koncepce rozvodů TZB formou generelu rozvodů.
Tepelně technické posouzení navržených kcí.
Vyhodnocení energetické náročnosti budovy.

## Slide 20: Doplňující dotazy vedoucího
Jaké je minimální rozšíření výkopů při monolitických železobetonových základech a proč?
Rozšíření min. o 0,8 m = pracovní prostor určený osobám ve výkopu
Nutné zhotovení bednění + pracovní prostor (armování základu)

## Slide 21: Doplňující dotazy oponenta
Nezvažoval jste pojmout stavbu jako smart house s inteligentními prvky, když už je zde automaticky řízená rekuperační jednotka? Proč ano a proč ne?
Ano. Užití inteligentních prvků by bylo vhodné, vzhledem k uvažovanému provozu poskytování krátkodobého ubytování hostů. Každý host má jiné preference a jiné osobní potřeby, které by individuálním nastavením přizpůsobil svým požadavkům na kvalitní bydlení.
Proč jste nenavrhl šatnu v suterénu u wellness zóny a šaten?
Uvažoval jsem převlečení do koupacích oděvů v jednotlivých bytech, s přihlédnutím na to, že se wellness zóna nachází ve stejné budově, kde je ubytování.
V případě požadavků potenciálního investora o navržení šatny, by došlo k úpravě dispozice suterénu. Konkrétně západní části, kde se nachází posilovna a technická místnost.

## Slide 22: Děkuji za pozornost