## Slide 1: Optimalizace dopravních procesů ve společnosti Akuterm sklo a. s.
Bc. Lucie Pávková
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Lukáš Pešek

## Slide 2: Obsah
Cíl práce
Metodika práce
Clarke-Wright metoda
Mayerova metoda
O společnosti Akuterm sklo a. s.
Okružní dopravní problém
Návrhy opatření
Ekonomické zhodnocení
Závěr

## Slide 3: Cíl práce
Cílem diplomové práce je optimalizace dopravních procesů ve společnosti Akuterm sklo a. s. Optimalizace rozvozových tras bude provedená za pomocí metod operačního výzkumu. V závěru práce bude zpracované ekonomické posouzení rozvozových tras.

## Slide 4: Metodika práce
Studium odborné literatury, odborných článků a jiných publikací
Rozhovory s vedením společnosti Akuterm sklo a. s.
Sběr dat
Analýza získaných dat z interních materiálů
Vlastní pozorování

## Slide 5: Clarke-Wright metoda
Nejpoužívanější metoda řešící úlohu VRP (Problém okružních jízd)
Středisko - zákazník - středisko
Krajní a vnitřní zákazník

## Slide 6: Mayerova metoda
Metoda vhodná pro víceokruhové úlohy s úplnou sítí cest a omezenou kapacitou
Vhodná pro plánování svozů či rozvozů
Řešení vychází ze symetrické matice vzdáleností uvedených v km mezi místy, která jsou zahrnuta do řešení

## Slide 7: Výzkumné otázky
Která z použitých metod je pro společnost výhodnější?
Kolik nákladních vozů bude potřeba k obsloužení všech míst?
Bude navrhované vozidlo pro společnost ekonomicky výhodnější?

## Slide 8: O společnosti Akuterm sklo a. s.
Založena v roce 1994
Přes 70 zaměstnanců
Výroba izolačního dvojskla a trojskla
Velkoobchod s plochým sklem
Provozovna i výroba v Českých Budějovicích
Největším odběratelem je Window Holding a. s.

## Slide 9: Okružní dopravní problém
Společnost nevyužívá externí dopravce
Osm soukromých vozů s nižší užitečnou hmotností
Podstatným problémem společnosti jsou příliš malá vozidla
Skla a okna musí být na různých typech stojanů
Různorodé požadavky zákazníků

## Slide 10: Ukázka vozidla Akuterm sklo a. s.
Interní zdroj

## Slide 11: Navrhované vozidlo
Tahač s návěsem např. značky Kögel
Užitečná hmotnost 28 005 kg
Zdroj: www.primemovermag.com.au

## Slide 12: Modelový příklad
Mapa rozvozových míst
Zdroj: mapy.cz

## Slide 13: Hmotnosti stojanů k jednotlivým zákazníkům
Husinec = 3 800 kg
Kaplice = 2 000 kg
Planá nad Lužnicí = 1 800 kg
České Budějovice = 1 900 kg
Malšice = 1 500 kg
Sedlčany = 1 800 kg
Čkyně = 1 900 kg
Protivín = 1 500 kg
Vimperk = 1 400 kg
České Velenice = 1 800 kg
České Budějovice = 1 800 kg
Střítež = 1 600 kg
České Budějovice = 1 000 kg Interní zdroj

## Slide 14: Matice vzdáleností mezi jednotlivými uzly
Zdroj: vlastní zpracování

## Slide 15: Návrhy opatření
Vzniklá trasa pomocí Clarke-Wright metody
České Budějovice (Akuterm) – Planá nad Lužnicí – Sedlčany – Malšice – Protivín – Čkyně – Vimperk – Husinec – Kaplice – Střítěž – České Velenice – České Budějovice (Okno plast) – České Budějovice (Okno trend) – České Budějovice (Tetragon) – České Budějovice (Akuterm)
Počet km = 439 km
Doba jízdy = 6,27 h
Doba vykládky = 3,25 h
T = 9,52 h < 16 h
K = 23 800 < 28 t

## Slide 16: Mapa

## Slide 17: Návrhy opatření
Vzniklá trasa pomocí Mayerovy metody
České Budějovice (Akuterm) - Sedlčany - Malšice - Planá nad Lužnicí - Protivín - Husinec Čkyně - Vimperk - ČB (Okno plast) - ČB (Okno trend) - ČB (Tetragon) - Střítež - Kaplice České Velenice - České Budějovice (Akuterm)
Počet km = 455 km
Doba jízdy = 6,5 h
Doba vykládky = 3,25 h
T = 9,75 h < 16 h
K = 23 800 < 28 t

## Slide 18: Mapa

## Slide 19: Ekonomické zhodnocení – současná vozidla společnosti Akuterm sklo a. s.
Pro obsloužení všech míst – použití dvou nákladních vozidel s největší užitečnou hmotností
Vznik dvou tras
Náklady na první vozidlo 9 128 Kč
Náklady na druhé vozidlo 5 768 Kč
Náklady na dvě nákladní vozidla činí 14 896 Kč

## Slide 20: Ekonomické zhodnocení – navrhované vozidlo
Použití jednoho vozidla s užitečnou hmotností 28 tun
Jedna trasa s obsloužením všech míst
Náklady na vozidlo 13 609 Kč
Celkový rozdíl v nákladech činí = 14 896 Kč – 13 609 Kč = 1 287 Kč
Denní celkový rozdíl v nákladech = 1 287 Kč
Měsíční rozdíl v nákladech = 1 287 Kč * 22 dnů = 28 314 Kč
Roční rozdíl v nákladech = 1287 Kč * 250 dnů = 321 750 Kč

## Slide 21: Závěr
Výhodnější byla Clarke-Wright metoda
Zavedení navrhovaného vozidla
Nižší provozní náklady
Plné využití ložného prostoru vozidla
Obsloužení všech míst při jedné jízdě

## Slide 22
Děkuji za Vaši pozornost
Bc. Lucie Pávková

## Slide 23: Otázky vedoucího práce
Jaké další optimalizační metody je možné použít, v kontextu s cílem vaši DP?
Budou výsledky práce aplikované?

## Slide 24: Otázky oponenta práce
Byla společnost Akuterm sklo a. s. seznámena s výsledky autorčiny práce?
Podle jakých kritérií (metod) aktuálně vytvářejí zástupci společnosti Akuterm sklo a. s. rozvozové trasy?