## Slide 1: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby
Autor: Bc. David Kroc
Vedoucí : doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent: Ing. Jana Hubálovská
V Českých Budějovicích, červen 2019
Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích

## Slide 2: Osnova
Motivace k řešení daného problému
Cíl práce
Výzkumný problém
Popis objektu
Technika prostředí stavby
Tepelně – vlhkostní posouzení obálkových konstrukcí
Energetické vyhodnocení stavby
Použité metody a závěrečné shrnutí
Doplňující otázky vedoucího práce a oponenta

## Slide 3: Motivace k řešení daného problému
Aktuální téma
Aplikace navrhovaného řešení v praxi
Prohloubení znalostí v daném tématu

## Slide 4: Cíl práce
Cílem práce je pro zadaný objekt (předána studie objektu, nebo projekt pro stavební povolení stavební část) vypracovat min. 4 části projektové dokumentace definované ve stavebním zákonu, tj. textovou i výkresovou část.

## Slide 5: Výzkumný problém
Vytvoření projektové dokumentace polyfunkčního domu v rozsahu pro provedení stavby
Projektová dokumentace ve 4 částech:
  D.1.1 Architektonicko-stavební řešen
  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
  D.1.4 Technika prostředí staveb
  D.1.5 Zařízení staveniště
  Dokladová část

## Slide 6: Popis objektu
Polyfunkční dům s EKG ord.
Ulice: Domažlická
Obec: Mariánské Lázně
k.u. : Ušovice, 223/1
Pozemek: 2 488,29 m2
Zpevněná plocha: 1829 m2
Zastav. plocha: 315,162 m2
Travnatá plocha: 659 m2
Rovinatý terén
Elektrická rozvodná síť
Vodovod
Splašková kanalizace, půdorysný rozměr 22,8x15,8 m ,
Užitná plocha 671 m2
Obestavěný prostor: 2977 m3
Koordinační situace

## Slide 7: Popis objektu, půdorysy
1.PP
1.NP
Jednotlivé sklepy, schodišťový prostor, chodba, technická místnost, výtahová šachta
Vchod, chodba, čekárna, ordinace EKG, byt č. 1 , 3+1,
výtahová šachta

## Slide 8: Popis objektu, půdorysy
2.NP
3.NP
Schodišťový prostor, chodba, byty č. 2 – 5, balkony, dispozice 1+1, výtahová šachta
Schodišťový prostor, chodba, výtahová šachta, byty č. 6 a 7, dispozice 3+1, balkony

## Slide 9: Popis objektu, podélný řez
Základové pásy
Suterénní stěny – bet. tvárnice + XPS
Nosné zdivo Porotherm tl. 440 a 300 mm
Příčné stěny Ytong tl. 150 mm
Strop Porotherm
Překlady KP 7
Sbíjené vazníky
krytina z falcovaných plechů (25%)
Temperovaný suterén
Instalační šachty z SDK podhledů
izolace stropu pod vazníky tl. 440 mm ze skelné vaty
ETICS s EPS tl. 280 mm Grey Wall
Strop v 1.PP tep. Izolace 150 mm
S.v. = 2,715 m
K.s. = 3,630 m

## Slide 10: Popis objektu, pohledy
objekt s 3.NP
výška: 14,81m
Falcovaná střešní krytina - grafitová šeď, fototermické kolektory ,plastová okna s trojsklem – zlatý dub, předokenní rolety
omítka s imitací dřeva, nerezové zábradlí, soklová omítka marmolit – světle šedá

## Slide 11: Technika prostředí stavby
Zdroj: Tepelné čerpadlo
Akumulační nádrž 600l
Zásobník TV 1000l
Fototermické solární kolektor 7ks, 21 m2
Ohřev teplé vody 60kW výměník
Schéma vytápění a ohřevu teplé vody
Rozvody TV v PPR potrubí s cirkulací
Rozvody otopné vody v lisované oceli
Podlahové vytápění v allpexu
termostat v každém bytu
vzduchotechnika s rekuperací

## Slide 12: Tepelně – vlhkostní posouzení obálkový konstrukcí
ČSN 73 0540 (2011)
  Součinitel prostupu tepla U, strop = 0,15 až 0,10 [W/(m2·K)]
  Pokles dotykové teploty u podlahových konstrukcí
  Množství kondenzace v konstrukci = Mc,a: < Mev,a
Vyhodnocení z programu Teplo
KONSTRUKCE VYHOVUJÍ
Hodnoty dané normou:
Podlaha a stěna v suterénu Un= 0,45 až 0,30 [W/(m2·K)]
Podlaha nad suterénem Un= 0,38 až 0,25 [W/(m2·K)]
Obvodová stěna Un= 0,18 až 0,12 [W/(m2·K)]
strop = 0,15 až 0,10 [W/(m2·K)]

## Slide 13: Energetické vyhodnocení objektu
Polyfunkční dům se svojí celkovou dodanou energii spadá do třídy B.
Objekt spadá mezi nízkoenergetické budovy.
Obálkové konstrukce budovy spadají do kategorie A .

## Slide 14: Použité metody a závěrečné shrnutí
Znalosti získané během studia na VŠTE
Použitý software
  ArchiCad – vizualizace objektu
  AutoCad – prováděcí dokumentace
  Teplo – tepelně-vlhkostní posouzení obálkových konstrukcí
  Energie – vypracování Energetického průkazu a štítku
Zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb
  D.1.1 Architektonicko-stavební řešen
  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
  D.1.4 Technika prostředí staveb
  D.1.5 Zařízení staveniště
  Dokladová část

## Slide 15: Doplňující otázky vedoucího práce
Proč není řešena překonzolovaná část střech přes štítovou stěnu stejně u štítové stěny jako je řešena nad vykonzolovanými balkóny ?
Bude na stavbě přítomna u vjezdu ostraha, nebo jak je zabezpečen vstup na staveniště ?
V části D1.1 příčný podélný řez je zřejmé, že výtahová šachta je zděná, jak budou kotveny vodítka výtahu a jak bude řešena akustika výtahu vůči obytné místnosti hned za výtahovou šachtou ?

## Slide 16: Děkuji za pozornost
Bc. David Kroc
V Českých Budějovicích, červen 2019