## Slide 1: Problematika balení a skladování ve společnosti Kern-Liebers CR spol. s.r.o.
Autor diplomové práce: Bc. Barbora Klimešová
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Eva Brumerčíková, PhD.
České Budějovice, Červen 2019
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Cíl diplomové práce
Cílem diplomové práce je návrh nového způsobu balení a skladování výrobků ve společnosti Kern-Liebers CR spol. s.r.o.
V rámci řešení bude provedeno testování v klimatické komoře Memmert CTC.

## Slide 3: Kern-Liebers CR spol. s.r.o.
Vznik 14.10.1994
Součástí Kern-Liebers Gruppe
Lehká strojírenská výroba
2016 investice do nové haly

## Slide 4: Metodika práce
Metoda sběru dat
Metoda pozorování
Analýza – dokumentů, současného stavu
Syntéza
Vývojový diagram
Experiment
Komparace
Dedukce

## Slide 5: Analýza současného stavu
Více než 400 zaměstnanců
Více než 200 zákazníků
Výroba přibližně 4500 druhů dílů
Rozdělení společnosti
  Divize S (Příloha č.1: Organizační struktura divize S)
  Divize F
Warehouse management system
Infromační systém SAP
Skladovací plocha

## Slide 6: Federsegment 86
Lisovaný ohnutý díl
Detailní výkres s rozměry (str.39), váha 0,25 g
Použití: elektromagnetické spojky
Díl pro firmu Kendrion
Nejvyšší počet reklamovaných dílů

## Slide 7: Federsegment 86
Poměrně složitá výroba dílu
(viz příoha č.2: Výrobní diagram)
Balení dílu
Náklady na výrobu 1 dílu – 0,004007 € (viz str.44)
Rok 2017 a 2018 (viz str.45)
    Vyrobeno 406632 OK kusů
    Vyrobeno 46218 NOK kusů
    Odebráno 379500 kusů
    Reklamováno 29959 kusů

## Slide 8: Reklamace
Proces externí reklamace
    8D report
    Viz str. 48
Důvod: rez
Pouze letní měsíce
Náklady na reklamace
    Šotace + výroba ND + doprava
    Viz str.49
Klimatické testování

## Slide 9: Klimatické testování
Číslo vzorku | Počet kusů | Baleno | Kontakt s čl. | Sáček v komoře
1. | 500 | Za tepla (těsně po vyprání) | ne | zavřený
2. | 1000 | Za tepla (těsně po vyprání) | ne | zavřený
3. | 500 | Za studena | ne | zavřený
4. | 1000 | Za studena | ne | zavřený
5. | 500 | Za studena | ne | otevřený
6. | 1000 | Za studena | ne | otevřený
7. | 500 | Za studena | ano | zavřený
8. | 1000 | Za studena | ano | zavřený
9. | 500 | Za studena | ano | otevřený
10. | 1000 | Za studena | ano | otevřený
Krabice č.1 | 500 | Za studena | ne | -
Krabice č.2 | 1000 | Za studena | ne | -

## Slide 10: Klimatická komora
Memmert CTC
    Teplotní rozmezí:
    -42°C až 190°C
    Rozmezí vlhkosti:
    10%rh až 98%rh
    Vnitřní rozměry komory:
    640x670x597 mm

## Slide 11: Průběh klimatického testování
Nastavení komory
    27 °C a 45 % rh
    Doba trvání: 25 dní
Hodnocení korozního napadení
    Počet dní bez defektu
    Hustota (četnost) defektu - viz str.54
    Velikost defektu - viz str. 54
6.prosince 2018

## Slide 12: Výsledky klimatického testování
Příloha č.4: Protokol o korozní zkoušce v klimatické komoře Memmesrt CTC (str.80)
Žádný vzorek bez defektu
Podle počtu dní (str. 55)
Podle hustoty (str. 55)
Podle velikosti (str. 56)

## Slide 13: Vyhodnocení klimatického testování a návrh řešení
Kontakt s člověkem
Otevřený PE sáček
Zavřený PE sáček
Počet kusů
Nevhodné balení a skladování
  Skladování nelze ovlivnit
  Nový způsob balení → zkouška VCI sáčků

## Slide 14: Klimatické testování ve VCI sáčcích
VCI sáček
22.01.2019
Nastavení komory
    27 °C a 45 % rh
    Doba trvání: 50 dní
Hodnocení provedeno stejným způsobem

## Slide 15: Výsledky klimatického testování ve VCI sáčcích
Příloha č.5: Protokol o korozní zkoušce v klimatické komoře Memmert CTC II. (str. 93)
Bez defektu pouze v uzavřených VCI sáčcích
Podle počtu dní (str.58)
Podle hustoty (str. 59)
Podle velikosti (str. 59)

## Slide 16: Vyhodnocení klimatického testování ve VCI sáčcích
Kontakt s člověkem
Otevřený VCI sáček
Zavřený VCI sáček
Počet kusů
Použití VCI sáčků

## Slide 17: Technické zhodnocení klimatických testování
Chart: Počet dní bez defektu
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
PE sáček | 15 | 15 | 17 | 17 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5
VCI sáček | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7

## Slide 18: Technické zhodnocení klimatických testování
Chart: Hustota defektu
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
PE sáček | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
VCI sáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 19: Technické zhodnocení klimatických testování
Chart: Velikost defektu
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
PE sáček | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
VCI sáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 20: Ekonomické zhodnocení
Materiál | Množství | PE SÁČEK |  | VCI SÁČEK | 
 |  | Cena za množství [€] | Náklady na jeden díl [€] | Cena za množství [€] | Náklady na jeden díl [€]
Surový materiál | 13,374 kg | 109,3 | 0,003643 | 109,3 | 0,003643
Sáček | 60 ks | 2,22 | 0,000074 | 4,81 | 0,000160
Kartonová krabice | 3 ks | 1,23 | 0,000041 | 1,23 | 0,000041
Etikety | 60 ks | 7,46 | 0,000249 | 7,46 | 0,000249
Celkem |  | 120,21 | 0,004007 | 122,8 | 0,004093
Porovnání nákladů na výrobu jednoho dílu
    Pořizovací náklady: PE sáček  VCI sáček

## Slide 21: Ekonomické zhodnocení
Měsíc | Vyrobeno OK dílů [ks] | Počet reklamací [ks] | Náklady na reklamace [€] | Celkové náklady (PE) [€] | Celkové náklady (VCI) [€]
Celkem | 406632 | 29959 | 3975,89 | 5605,27 | 1664,34
Porovnání celkových nákladů
    Z dlouhodobého hlediska → VCI sáček (str. 64-65)
Úspora 3941€

## Slide 22: Závěr
Problém – vysoký počet reklamací
Testováno balení dílů (PE sáček a VCI sáček)
Návrh nového způsobu skladování a balení
    VCI sáček
Úspora 3941€
Lze aplikovat na podobné lisované ohnuté díly

## Slide 23: Děkuji za Vaši pozornost.

## Slide 24: Doplňující otázky vedoucího diplomové práce
Budou Vaše opatření (návrhy) realizované?
  Ano
V čem spatřujete další uplatnění klimatické komory v rámci výzkumné činnosti.
  Široké uplatnění
    Výrobky a materiály – podmínkou zkouška za různých teplot a klimatických podmínek
    Lepidla a pojivové materiály
    Rostilny, drobní živočichové/bakterie
    Potraviny

## Slide 25: Doplňující otázka oponenta diplomové práce
V práci na straně 33 máte uvedené množství dílů při prvním praní 10000 ks a při druhém praní už jen 6000 ks. Kde je ostatních 4000 ks? Ty jsou již kazové?
  Nejsou kazové → počet ks = jedna zálož do pračky
  První praní po 10000 ks → pere se na 3x
  Druhé praní po 6000 ks →pere se na 5x
    Důvod snížení – počet kusů, kt. je pracovník schopen za 1 směnu ohnout
Využije Vaše zjištění společnost Kern-Liebers?
  Ano