## Slide 1: Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně
Vypracoval: Bc. Tomáš Novák
Vedoucí práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent: Ing. Tomáš Hrdlička

## Slide 2
„Cílem diplomové práce je návrh konkrétního architektonického a stavebně-konstrukčního řešení objektu s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně na fasádě a střeše objektu. Předpokládá se architektonická a stavebně konstrukční studie spolu s výkresovou dokumentací ve stupni „projekt pro provádění stavby“ včetně vyřešení charakteristických detailů. Nezbytnou částí diplomové práce je vyhodnocení a posouzení tepelně-technických charakteristik navržených konstrukcí na systémové hranici budovy.“
CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

## Slide 3
Jihočeský kraj
Město České Budějovice
Severozápadní část města
KÚ České Budějovice 2
Zdroj: mapy.cz
LOKALITA
Roh ulice K. Šafáře a Na Zlaté stoce
Parcela číslo 420, 419, 418

## Slide 4
Městská proluka
Parcela číslo 420, 419, 418
Na parcele č. 419 stávající objekt určen k demolici
Nedostatek bytových jednotek v centru ČB
Docházková vzdálenost na zastávku MHD
Rovinatý terén
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální
UMÍSTĚNÍ STAVBY

## Slide 5
Bytový dům s prodejnou a kancelářemi
4 nadzemní podlaží
Částečně pochozí vegetační střecha
Tvar písmene L
Zastavěná plocha 440,7 m2
Celková podlahová plocha 1 380 m2
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
INFORMACE O STAVBĚ
1x prodejna
1x komerční prostory
8x byt o velikosti 1+KK
5x byt o velikosti 2+KK
1x byt o velikosti 3+KK

## Slide 6
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Jižní a východní strana objektu
Vertikální zahrada
Systém LIKO-S
  Předpěstované koše s vegetací
  Pomocný hliníkový rošt
  Zavlažovací systém
  Nenáročná údržba
  Zeleň - rozchodníky
  Cena cca 10 000 Kč/m2
OZELENĚNÍ FASÁDY

## Slide 7
  Olemování stavebních otvorů
  Vytvoření konstrukce AL roštu
  Ukotvení hydroizolační folie
  Zavěšení předpěstovaných fasádních košů
  Instalace zavlažovacího systému
Zdroj: www.liko-s.cz
INSTALACE VERTIKÁLNÍ ZAHRADY

## Slide 8
OZELENĚNÍ STŘECHY
Jednoplášťová vegetační střecha
Extenzivní zeleň
Hlavní hydroizolační vrstva měkčené PVC
Spádová vrstva vytvořena z polystyrenu
Cena cca 1 700 Kč/m2
Částečně pochozí
Odpočinková zóna
Zdroj: Vlastní
Zdroj: www.dek.cz

## Slide 9
PRODEJNA S ELEKTRONIKOU
211,7 m2
SCHOD. PROSTOR
ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE
28,34 m2
KOLÁRNA
11,4 m2
PLOCHA PRO
KONTEJNERY
8,9 m2
Hlavní vstup do
prodejny
Zadní vstup
pro zaměstnance
Hlavní
vjezd do
dvora
Hlavní
vstup do
objektu
DISPOZIČNÍ
ŘEŠENÍ 1.NP
Prodejna s elektronikou
Zázemí pro zaměstnance
Kolárna
Vodárna
Plocha pro kontejnery
Parkovací stání
Průjezd do dvora
Zdroj: Vlastní

## Slide 10
BYT Č. 1
1+KK
44,5 m2
BYT Č. 3
1+KK
30,5 m2
BYT Č. 2
2+KK
52,2 m2
KOMERČNÍ PROSOTRY
RECEPCE
5x KANCELÁŘ
ZASEDACÍ MÍSTNOST
ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE
175,3 m2
SKLEPNÍ KOJE
SCHOD. PROSTOR
EL.
ROZVODNA
DISPOZIČNÍ
ŘEŠENÍ 2.NP
1x Byt 2+KK
2x Byt 3+KK
Komerční prostory
El. rozvodna
5x sklepní koje
Zdroj: Vlastní

## Slide 11
BYT Č. 4
1+KK
44,5 m2
BYT Č. 6
1+KK
30,5 m2
BYT Č. 5
2+KK
52,2 m2
BYT Č. 7
1+KK
35,8 m2
BYT Č. 8
2+KK
44,2 m2
BYT Č. 9
1+KK
39,1 m2
BYT Č. 10
1+KK
41,87 m2
SCHOD. PROSTOR
SKLEPNÍ KOJE
DISPOZIČNÍ
ŘEŠENÍ 3.NP
2x Byt 2+KK
5x Byt 1+KK
Úklid. místnost
6x sklepní koje
Zdroj: Vlastní

## Slide 12
Zdroj: Vlastní
BYT Č. 13
2+KK
57,8 m2
BYT Č. 11
3+KK
117,4 m2
BYT Č. 12
1+KK
35,8 m2
BYT Č. 13
2+KK
57,8 m2
BYT Č. 14
2+KK
53,5 m2
KOTELNA
SKLEPNÍ KOJE
ÚKLID. MÍST.
SCHOD. PROSTOR
DISPOZIČNÍ
ŘEŠENÍ 4.NP
2x Byt 2+KK
1x Byt 3+KK
1x Byt 1+KK
Úklid. místnost
Kotelna
3x sklepní koje

## Slide 13
Základy
  Základové pasy a patky + podkladní deska
  Litý beton
Obvodové nosné konstrukce
  ŽB monolitické sloupy 300x300 mm
  Porotherm 30 profi
  Kontaktní zateplovací systém – minerální vata tl. 180 mm
Vnitřní zdivo
  Porotherm 30 AKU Z
  Porotherm profi AKU 11,5
Stropní konstrukce
  ŽB monolitická deska tl. 250 mm + ŽB monolitické průvlaky
Střešní konstrukce
  Plochá jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

## Slide 14
TEPELNĚ TECHNICKÉ VYHODNOCENÍ
OBVODOVÁ STĚNA
Vypočtená hodnota UN (vypočtená): 0,128 W/m2.K
Požadovaná hodnota UN (požadovaná): 0,30 W/m2.K ---> SPLNĚNO
Doporučená hodnota UN (doporučená): 0,20 W/m2.K ---> SPLNĚNO
VEGETAČNÍ STŘECHA
Vypočtená hodnota UN (vypočtená): 0,149 W/m2.K
Požadovaná hodnota UN (požadovaná): 0,24 W/m2.K ---> SPLNĚNO
Doporučená hodnota UN (doporučená): 0,16 W/m2.K ---> SPLNĚNO
PODLAHA NA TERÉNU
Vypočtená hodnota UN (vypočtená): 0,36 W/m2.K
Požadovaná hodnota UN (požadovaná): 0,45 W/m2.K ---> SPLNĚNO
Doporučená hodnota UN (doporučená): 0,30 W/m2.K ---> NESPLNĚNO
STROP NAD PRŮJEZDEM
Vypočtená hodnota UN (vypočtená): 0,152 W/m2.K
Požadovaná hodnota UN (požadovaná): 0,24 W/m2.K ---> SPLNĚNO
Doporučená hodnota UN (doporučená): 0,16 W/m2.K ---> SPLNĚNO
  POŽADAVEK NA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 16
„V jakých cenových relacích se pohybují navržené systémy vegetační stěny?“
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Vedoucí práce:
LIKO-S (vegetační stěna)
Cena ± 10 000 Kč/m2
Navrhovaný objekt:
232 m2 = 2,32 mil. Kč
Zdroj: www.liko-s.cz

## Slide 17
„Jaký systém kontrol a jakou pravidelnou údržbu navrhuje autor u vegetační stěny a střechy?“
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Vedoucí práce:
VEGETAČNÍ STŘECHA
1-2x ročně (jaro, podzim)
Vizuální kontrola vegetace
Odstranění suché trávy, listí
Nahrazení odumřelé vegetace za novou
Kontrola střešních vpustí
Postřik proti škůdcům, přihnojení
VEGETAČNÍ STĚNA
Dle potřeby (1-2x ročně)
Vizuální kontrola vegetace
Nahrazení odumřelé vegetace za novou
Provádění závlahy dle potřeby
V podezřelých místech kontrola zavlažovacího systému
Zdroj: www.liko-s.cz
Zdroj: www.liko-s.cz

## Slide 18
„Jaké jsou požadavky na oslunění a proslunění obytných prostor?“
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Vedoucí práce:
POŽADAVKY NA OSLUNĚNÍ A PROSLUNĚNÍ:
Půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25° a výška slunce nad horizontem nejméně 5°.
Otvory, kterými sluneční záření vniká do místnosti jsou proskleny průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, celková plocha otvorů je rovna nejméně 10 % podlahové plochy místnosti, přitom nejmenší rozměr otvoru je 900 mm. Šířka oken umístěných ve střešní rovině je minimálně 700 mm.
Při jasné obloze musí být dne 1. března a 21. června doba proslunění větší než 90 minut.
Sluneční záření musí dopadat ve stanovené době do kritického bodu, který se nachází buď 0,30 m nad střed spodní hrany osvětlovacího otvoru (parapet), avšak nejméně musí být tento bod 1,20 m nad podlahou posuzované místnosti.

## Slide 19
„Z jakého důvodu je ve skladbě S51 hydroizolace mechanicky kotvena, nepostačilo by přitížení skladbou zelené střechy?“
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Oponent práce:
Mechanické kotvení hydroizolace ve skladbě S51 je navrženo z důvodu deklarované funkčnosti skladby od firmy Dektrade, podle které byla skladba navržena.
Při zvolení způsobu přitížení hydroizolace skladbou zelené střechy je nutno provést výpočet hmotnosti stabilizační vrstvy, která se navrhuje podle ČSN EN 1991-1-1.
Zdroj: www.dek.cz

## Slide 20
„Do jaké míry je významný vzniklý tepelný most kotvení al roštu do fasády?“
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY
Oponent práce:
Kotvení AL roštu do fasády by se během realizace nemělo zanedbávat ani podceňovat.
Za předpokladu použití ocelových kotev (4 ks/m2 ) se tepelná vodivost tepelné izolace zvýší až o 25 %.
Doporučení:
  Použití hmoždinek s přerušeným tepelným mostem
  tepelněizolační podložky
Zdroj: www.fischer-cz.cz