## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko - technologický
Optimalizace odpadového hospodářství města Týn nad Vltavou
Autor diplomové práce: Bc. Martin Srch
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Martin Komorný
České Budějovice, červen 2020

## Slide 2: Cíl diplomové práce
Cílem diplomové práce je skrze dotazníkové šetření a analýzu aktuálního stavu systému sběru a třídění komunálního odpadu ve městě Týn nad Vltavou navrhnout alternativy, které povedou ke zvýšení účinnosti sběru komunálního odpadu a současně ke snížení nákladů s ním spojených. Jednotlivé varianty budou porovnány pomocí metod vícekriteriálního rozhodování.

## Slide 3: Metodika práce
Analýza současného stavu OHM
  Dotazníkové šetření,
  Interní materiály z MěÚ Týn nad Vltavou
  Vlastní pozorování
Metody vícekriteriálního hodnocení variant
  metoda pořadí,
  metoda TOPSIS,
  metoda WSA.

## Slide 4: Týn nad Vltavou - sběrná místa

## Slide 5: Plnost kontejnerů

## Slide 6: Výsledky dotazníkového šetření
Chart: Třídíte odpad
| Ano | Ne
 | 408 | 46
Chart: Vzdálenost ke sběrnému místu
| Do 100 m | Do 300 m | Do 500 m | Nad 500 m
 | 198 | 152 | 59 | 45
Chart: Poplatek za svoz
| Ano | Ne
 | 428 | 26
Chart: Frekvence svozů
| Ano | Ne
 | 365 | 89

## Slide 7: Navržené alternativy
Spuštění systému inteligentního nakládání s odpady (kontejnery na tříděný odpad přímo do domácností).
Současná sběrná místa rozšířit o další kontejnery.
Současná sběrná místa rozšířit o další kontejnery a vybudovat nová sběrná místa.
Zachovat současný stav.
Vyšší frekvence svozu odpadů ze sběrných míst.

## Slide 8: Vícekriteriální rozhodování - kritéria

## Slide 9: Vícekriteriální rozhodování - výsledky
Chart: Metoda WSA
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5
 | 0.3516 | 0.7352 | 0.8971 | 0.768 | 0.6909
Chart: Metoda TOPSIS
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5
ci | 0.2589 | 0.5036 | 0.4716 | 0.6617 | 0.5284

## Slide 10: Alternativa č. 3

## Slide 11: Alternativa č. 3 - náklady
Pronájem všech nových kontejnerů = 22 x 315 x 365 = 83 160 Kč/rok
Kontejner 2,5 m3
  Cena jednoho kontejneru = 21 490 Kč bez DPH
  Cena všech kontejnerů = 472 780 Kč bez DPH
  Návratnost do 6 let
Kontejner 1,5 m3
  Cena jednoho kontejneru = 15 990 Kč bez DPH
  Cena všech kontejnerů = 351 780 Kč bez DPH
  Návratnost do 4 let

## Slide 12: Závěrečné shrnutí
Návrhy:
  Navýšit počet nádob na tříděný komunální odpad.
  Vytvoř nová sběrná místa.
Závěr:
  Město Týn nad Vltavou má kvalitně zajištěné OH
  Spokojenost s OHM

## Slide 13: Děkuji za pozornost

## Slide 14: Doplňující dotazy
Dotazy vedoucího práce:
  Stručně charakterizujte využití nových technologií v systému sběru a třídění komunálního odpadu, uveďte příklady.
  Budou výsledky práce aplikované?
Dotazy oponenta práce:
  Proč jste mapoval pouze 4 měsíce?
  Proč jste se rozhodl na stanovení vah metodou pořadí?