## Slide 1: Racionalizace výrobního procesu ve společnosti Delta s.r.o.
Autor práce: Bc. Jiří Zdeněk
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, PhD.
Oponent práce: Ing. Peter Blaho, PhD.
České Budějovice, červen 2020
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 2: Cíl práce Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav v oblasti logistických aktivit se zaměřením na výrobní logistiku ve společnosti Delta s.r.o. Na základě provedené analýzy navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti výroby.

## Slide 3: Metodika práce
Metody sběru dat
Rozhovory se zaměstnanci
Pozorování současného stavu
Diskuze s manažerem společnosti
Vyhledávání v informačním systému společnosti
Analytické a optimalizační metody
Vývojový diagram
Diagram příčin a následků
Paretova analýza
Metoda CRAFT
Trojúhelníková metoda
Sankeyův diagram

## Slide 4: Představení společnosti Delta s.r.o.
Založena v roce 2000
Hlavní činnost – kovovýroba
Primární produkty – krakorcové regály, více patrové systémy a ostatní druhy regálů

## Slide 5: Prostorové uspořádání výrobní haly
Sklad materiálu, polotovarů a výrobků
Výrobní prostory
Sklad konečných produktů

## Slide 6: Zvolení problému ve výrobním procesu
Aplikace diagramu příčin a následků
Nalezení primárních příčin
Vymezení subpříčin

## Slide 7: Stanovení primární příčiny
Označení | Subpříčina | Počet bodů | Relativní četnost | Kumulativní četnost [%]
K | Nadbytečné pohyby | 15 | 15 | 21
F | Nevyužití výrobních kapacit | 11 | 26 | 37
H | Dlouhá doba výroby | 10 | 36 | 51
C | Nevyužití výrobních kapacit | 9 | 45 | 64
I | Špatná návaznost operací | 5 | 50 | 71
N | Chyby v technické dokumentaci | 4 | 54 | 77
J | Vysoká cena pracovišť | 3 | 57 | 81
O | Nevhodně zvolený technologický postup | 3 | 60 | 86
B | Nízká kvalita | 2 | 62 | 89
E | Chybovost | 2 | 64 | 91
M | Dovezení špatného materiálu | 2 | 66 | 94
A | Hladina zásob | 1 | 67 | 96
D | Nižší efektivita | 1 | 68 | 97
G | Pomalejší pracovní tempo | 1 | 69 | 99
L | Zdržení | 1 | 70 | 100
Obodování subpříčin
Výpočet relativní a kumulativní četnosti
Aplikace Paretovy analýzy

## Slide 8: Analýza materiálové toku – současný stav
Sankeyův diagram zobrazuje objemy materiálových toků
Suroviny, polotovary a hotové výrobky

## Slide 9
Z / DO | Sklad | Pásová pila | Vrtací linka | Plazma - pálení plechů | Plazma - pálení profilů | Děrovací lis | Svařovací robot | Svařovací pracoviště 1 | Svařovací pracoviště 2 | Svařovací pracoviště 4 | Svařovací pracoviště 5 | Svařovací pracoviště 7 | Svařovací pracoviště 8 | Prášková lakovna | Sklad | Celkem
Sklad |  | 826,06 | 56618,99 | 9785,40 | 230,99 | 9271,66 | 13594,16 | 534,77 | 134,28 | 5659,05 | 2973,48 | 67,35 | 4431,09 |  |  | 104127,28
Pásová pila |  |  |  |  |  |  | 1274,48 | 18,09 | 6,82 | 599,64 | 330,55 | 44,16 | 474,34 |  |  | 2748,08
Vrtací linka |  |  |  |  |  |  | 62,99 | 8358,95 | 2238,06 | 12062,53 | 3942,78 | 4,66 | 83,71 |  |  | 26753,67
Plazma - pálení plechů |  |  |  |  |  | 1930,36 | 284,51 | 1580,92 | 413,04 | 1538,88 | 338,79 | 198,30 | 669,01 |  |  | 6953,80
Plazma - pálení profilů |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,79 |  |  |  |  |  |  | 180,79
Děrovací lis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25677,03 |  | 25677,03
Svařovací robot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8901,33 |  | 8901,33
Svařovací pracoviště 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13171,47 |  | 13171,47
Svařovací pracoviště 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2546,30 |  | 2546,30
Svařovací pracoviště 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41901,74 |  | 41901,74
Svařovací pracoviště 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10164,01 |  | 10164,01
Svařovací pracoviště 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,55 |  | 846,55
Svařovací pracoviště 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5324,14 |  | 5324,14
Prášková lakovna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77088,23 | 77088,23
Sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celkem |  | 826,06 | 56618,99 | 9785,40 | 230,99 | 11202,02 | 15216,14 | 10492,72 | 2972,98 | 19860,10 | 7585,60 | 314,46 | 5658,15 | 108532,58 | 77088,23 | 326384,43
Aplikace metody CRAFT – současný stav
Využití objemu přepravovaného materiálu [kg], vzdálenosti mezi pracovišti [m] a nákladů na manipulaci

## Slide 10: Analýza materiálové toku – navrhovaný stav
Sankeyův diagram zobrazuje objemy materiálových toků
Suroviny, polotovary a hotové výrobky

## Slide 11
Z / DO | Sklad | Pásová pila | Vrtací linka | Plazma - pálení plechů | Plazma - pálení profilů | Děrovací lis | Svařovací robot | Svařovací pracoviště 1 | Svařovací pracoviště 2 | Svařovací pracoviště 4 | Svařovací pracoviště 5 | Svařovací pracoviště 7 | Svařovací pracoviště 8 | Prášková lakovna | Sklad | Celkem
Sklad |  | 1242,40 | 16176,85 | 5266,85 | 230,99 | 3214,17 | 5874,27 | 1237,56 | 206,56 | 4518,95 | 2679,08 | 453,81 | 4301,11 |  |  | 45402,59
Pásová pila |  |  |  |  |  |  | 662,78 | 143,16 | 22,96 | 458,07 | 295,46 | 46,31 | 556,59 |  |  | 2185,33
Vrtací linka |  |  |  |  |  |  | 14,27 | 15012,67 | 3039,43 | 34129,86 | 7456,99 | 3,30 | 210,27 |  |  | 59866,79
Plazma - pálení plechů |  |  |  |  |  | 965,18 | 398,32 | 1708,67 | 318,82 | 569,95 | 1037,38 | 101,60 | 1125,31 |  |  | 6225,23
Plazma - pálení profilů |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,79 |  |  |  |  |  |  | 180,79
Děrovací lis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25522,97 |  | 25522,97
Svařovací robot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7678,05 |  | 7678,05
Svařovací pracoviště 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12689,14 |  | 12689,14
Svařovací pracoviště 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4289,87 |  | 4289,87
Svařovací pracoviště 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14927,49 |  | 14927,49
Svařovací pracoviště 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11616,02 |  | 11616,02
Svařovací pracoviště 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,59 |  | 759,59
Svařovací pracoviště 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4499,27 |  | 4499,27
Prášková lakovna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77088,23 | 77088,23
Sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celkem |  | 1242,40 | 16176,85 | 5266,85 | 230,99 | 4179,35 | 6949,64 | 18102,05 | 3768,55 | 39676,83 | 11468,91 | 605,02 | 6193,29 | 81982,40 | 77088,23 | 272931,36
Aplikace metody CRAFT – navrhovaný stav
Využití objemu přepravovaného materiálu [kg], vzdálenosti mezi pracovišti [m] a nákladů na manipulaci

## Slide 12
Chart: Vzdálenost [m]
| Suroviny | Polotovary | Hotové výrobky
Vzdálenost manipulace při původním rozmístění pracovišť | 493.15 | 1097.95 | 31.25
Vzdálenost manipulace při navrhovaném rozmístění pracovišť | 462.9 | 1165.7 | 31.25
 | Vzdálenost manipulace při původním rozmístění pracovišť [m] | Vzdálenost manipulace při navrhovaném rozmístění pracovišť [m] | Rozdíl [m] | Procentuální rozdíl nákladů [%]
Suroviny | 493,2 | 462,9 | -30,25 | -6,13
Polotovary | 1098,0 | 1165,7 | 67,75 | 6,17
Hotové výrobky | 31,3 | 31,3 | 0,00 | 0,00
Celkem | 1622,4 | 1659,9 | 37,50 | 2,3
Porovnání manipulačních vzdáleností

## Slide 13: Porovnání nákladů na manipulaci
Chart: Náklady [Kč]
| Suroviny | Polotovary | Hotové výrobky
Náklady na manipulaci při původním rozmístění | 104127.2763 | 145168.9231 | 77088.2286
Náklady na manipulaci při navrhovaném rozmístění rozmístění | 45402.5865 | 150440.541 | 77088.2286
 | Náklady na manipulaci při původním rozmístění pracovišť [Kč] | Náklady na manipulaci při navrhovaném rozmístění pracovišť [Kč] | Rozdíl [Kč] | Procentuální rozdíl nákladů [%]
Suroviny | 104127,3 | 45402,6 | -58724,69 | -56,40
Polotovary | 145168,9 | 150440,5 | 5271,62 | 3,63
Hotové výrobky | 77088,2 | 77088,2 | 0,00 | 0,00
Celkem | 326384,4 | 272931,4 | -53453,07 | -16,4

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
Byl stanoven problém ve výrobním procesu – spolehlivost výrobního procesu
Proběhla identifikace primární příčiny zvoleného problému – nadbytečné pohyby
Došlo k navržení výhodnějšího rozmístění pracovišť
Výsledkem je snížení nákladů na manipulaci ve výrobním procesu o 53 453,07 Kč

## Slide 15: Děkuji za pozornost

## Slide 16
Doplňující otázky vedoucího práce
Budou výsledky práce ve společnosti Delta s.r.o. aplikované?
Jaký vliv budou mít návrhové opatření na ostatní procesy ve společnosti Delta s.r.o.
Doplňující otázky oponenta práce
Budú Vaše návrhy implementované do praxe?
Ak áno v čom videla Vami popisovaná spoločnosť silné a slabé stránky Vášho návrhu?