## Slide 1: Návrh rekreačního a školicího areálu s relaxačním krytým bazénem
Vypracovala: Bc. Nikola Šlencová
Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. arch. Jan Pala
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah
Cíl práce
Motivace a důvody vedoucí k výběru daného tématu
Umístění stavby
Informace o objektu
Konstrukční řešení objektu
Vytápění objektu
Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé kce
Vyhodnocení výsledků energetické náročnosti
Závěr
Dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce

## Slide 3: Cíl práce
Návrh architektonického a stavebně – konstrukčního řešení rekreačního a školicího objektu s krytým bazénem v blízkosti lipenské přehradní nádrže
Využití území o maximální ploše 1 237 m2
Zpracování výkresové dokumentace pro provádění stavby
Zpracování částí architektonicko-stavebního řešení
Zpracování projektu pro část vytápění objektu
Zpracování koncepce rozvodů TZB
Provedení vyhodnocení a posouzení tepelně - technických charakteristik
Výpočet energetické náročnosti stavby

## Slide 4: Motivace a důvody vedoucí k výběru daného tématu
Zájem o řešení ubytovacího a rekreačního objektu v blízkosti vodní nádrže Lipno s ekologickým zdrojem vytápění na předem určeném pozemku
Rozšíření a zlepšení projekčních schopností s výhledem na navazující zaměstnání
Možnost využití získaných poznatků v budoucí praxi

## Slide 5: Umístění stavby
Název stavby: Rekreační a školicí areál
Parcelní číslo: 569, 570
Katastrální území: Lipno nad Vltavou
Zdroj: Vlastní

## Slide 6: Informace o objektu
Objekt se 3 nadzemními podlažími a obytným podkrovím, částečně podsklepený, energeticky úsporný
Rozměry objektu: 14 x 33 m, výška objektu je 14,6 m
Tradiční vaznicová valbová střecha s taškovou krytinou
Ekologické a úsporné vytápění objektu tepelnými čerpadly
Krytý rekreační bazén
Zdroj: Vlastní

## Slide 7: Konstrukční řešení objektu
Základové konstrukce
  založení objektu je na základových pasech z prostého betonu š. 500-700 mm
Obvodové zdivo
  Nosné zdivo s vloženou minerální izolací Porotherm T Profi Dryfix 440
Stropní konstrukce
  Předpjaté ŽB panely SPIROLL
Schodiště
  ŽB monolitické, lomené, deskové z betonu C 30/37, vyztuženo R profil 14 mm
Krov
  Tradiční vaznicová valbová střecha s taškovou krytinou

## Slide 8: 1.PP
Zdroj: Vlastní

## Slide 9: 1.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 10: 2.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 11: 3.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 12: Podkroví
Zdroj: Vlastní

## Slide 13: Vytápění objektu 1.PP
Zdroj: Vlastní

## Slide 14: Vytápění 1.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Vytápění 2.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 16: Vytápění 3.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 17: Vytápění podkroví
Zdroj: Vlastní

## Slide 18: Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé kce
Posouzení provedeno v programu TEPLO 2017
Střecha – podkroví
  Un=0,24 W/m2K U=0,203 W/m2K U<Un
Obvodová nosná stěna objekt
  Un=0,30 W/m2K U=0,169 W/m2K U<Un
Podlaha přiléhající k zemině
  Un=0,45 W/m2K U=0,418 W/m2K U<Un
Podlaha 1.NP v prostoru u bazénu
  Un=0,40 W/m2K U=0,33 W/m2K U<Un
Plochá střecha nad prostorem bazénu
  Un=0,16 W/m2K U=0,11 W/m2K U<Un
Obvodová nosná stěna – bazén
  Un=0,20 W/m2K U=0,13 W/m2K U<Un

## Slide 19: Vyhodnocení výsledků energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Průměrný součinitel prostupu tepla
U,em= 0,28 W/m2K
U,em,R= 0,31 W/m2K
U,em<E,em,R Klasifikační tř. C (úsporná)
Celková dodaná energie
EP,A= 94 kWh/m2.a
EP,A,R= 161 kWh/m2.a
EP,A< EP,A,R Klasifikační tř. B (velmi úsporná)
Měrná neobnovitelná primární energie
E,pN,A= 117 kWh/m2.a
E,pN,A,R= 166 kWh/m2.a
E,pN,A< E,pN,A,R Klasifikační tř. B (velmi úsporná)
Budova je zařazena podle vyhlášky č 78/2013 Sb. do klasifikační třídy B (velmi úsporná)
Zdroj: Vlastní

## Slide 20: Závěr
Cíl práce byl splněn !
Zajímavá zkušenost, rozšíření vědomostí a projekčních schopností
Veškeré požadavky, které byly stanoveny v zadání diplomové práce, byly splněny

## Slide 21: Dotazy vedoucího diplomové práce
Jaký je rozdíl mezi podkladní roznášecí betonovou vrstvou a základovou deskou? V jakých přibližných tloušťkách se navrhují základové desky?
Podkladní roznášecí betonová vrstva
Tloušťka betonové vrstvy cca 12-15 cm
Při založení objektu na betonových pasech – mezi betonovými pasy (veškeré zatížení od stavby přenášejí pasy)
Podklad pro hydroizolaci
Nemá žádnou přímou statickou funkci
Základová deska
Tloušťka základové desky pro navržený objekt by byla cca 60-70 cm
Základová deska přebírá kompletní zatížení objektem a přenáší ho do základové spáry
Armovaná při obou površích
Vysvětlete základní principy zajištění komfortu vnitřního prostředí v prostorách bazénu (větrání, vytápění, úprava vlhkosti apod).
Vytápění prostoru bazénu bude zajištěno podlahovým topením a podlahovými konvektory
Větrání bazénových prostor bude zajištěno vzduchotechnikou s rekuperací a elektrickým dohřevem
Pro snížení vlhkosti vzduchu je v prostoru bazénu osazeno odvlhčovací zařízení

## Slide 22: Dotazy oponenta diplomové práce
Jaká je uvažovaná hladina podzemní vody? Bude nezbytné při provádění výkopových prací realizovat čerpací studně nebo jiný typ zajištění stavební jámy?
HPV= 5m
Nebude nutné řešit čerpací studny s odvodem podzemních vod
Navržena pouze sběrná jímka s čerpadlem pro zachycení dešťových vod ve stavební jámě
Jaká je celková zastavěná plocha pozemku včetně zpevněných ploch? Je návrh v souladu s územním plánem?
Zastavěnost plochy:
  Objekt 420 m2
  Zpevněná plocha 304 m2
  Hřiště 112 m2
Pozemek v územním plánu veden jako plocha pro bydlení
Navržená stavba tento způsob využití pozemku zcela nerespektuje
Zadáno pro DP
Konzultace na odboru územního plánování – možná změna účelu užívání plochy

## Slide 23: Děkuji za pozornost