## Slide 1: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby
Autor práce: Bc. Radek Šrámek
Červen 2018
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent práce: Ing. Michal Lávička

## Slide 2: Motivace k řešení daného problému
Rozšíření vlastních obzorů v oblasti řešení konstrukcí svislých obvodových plášťů
Zodpovězení otázky: Jaký typ konstrukce svislého obvodového pláště je nejvýhodnější z různých hledisek?
Aktuálnost daného tématu
Rozšíření vlastních znalostí v metodice hodnocení budov dle SBToolCZ
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 3: Cíl práce
Jejich vyhodnocení dle hledisek:
  časové náročnosti provádění
  tepelně-technických,
  ekonomických,
  environmentálních,
  životnosti konstrukcí
Seznámení čtenáře s variantním řešením konstrukcí obvodových plášťů
Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 4: Výzkumný problém a metodika práce
Stanovení doby provádění díla
Stanovení ceny díla dle cenové soustavy ÚRS
Environmentální posouzení dle SBTool CZ
Zpracování projektové dokumentace dle aktuální vyhlášky 62/2013 Sb. – „O dokumentaci staveb“
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 5: Hodnocené skladby konstrukčního řešení svislých obvodových plášťů
Varianta „A“ – Heluz 2in1
Materiál | Tloušťka d (m) | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] | Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] | Objemová hmotnost ρ (kg/m3) | Faktor difúzního odporu µ (-)
Krycí štuk | 0,005 | 0,88 | 850 | 500 | 15,0
Heluz TO extra | 0,040 | 0,11 | 850 | 350 | 12,0
Heluz 50 2in1 | 0,50 | 0,058 | 1000 | 650 | 9,7
Omítka VC | 0,015 | 0,88 | 850 | 500 | 15,0
U = 0,109 W / (m2 × K)
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 6: Hodnocené skladby konstrukčního řešení svislých obvodových plášťů
Varianta „B“ – Sendwix 5DF-LP + EPS 70 Grey
Materiál | Tloušťka d (m) | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] | Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] | Objemová hmotnost ρ (kg/m3) | Faktor difúzního odporu µ (-)
Omítka VC | 0,015 | 0,88 | 850 | 500 | 15,0
Sendwix 5DF-LP | 0,300 | 0,82 | 1000 | 1730 | 0,2
POLYSTYREN EPS 70 FG | 0,250 | 0,032 | 1270 | 15 | 30,0
Cementová stěrka + výztužná tkanina | 0,020 | 0,3 | 520 | 900 | 20,0
Cementová stěrka | 0,004 | 0,88 | 900 | 1400 | 20,0
Penetrace podkladu | - | - | - | - | -
Tenkovrstvá omítka | 0,002 | 0,88 | 900 | 1700 | 50,0
U = 0,131 W / (m2 × K)
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 7: Hodnocené skladby konstrukčního řešení svislých obvodových plášťů
Varianta „C“ – Železobeton (monolitická stěna) + EPS 70 Grey
Materiál | Tloušťka d (m) | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] | Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] | Objemová hmotnost ρ (kg/m3) | Faktor difúzního odporu µ (-)
Omítka VC | 0,015 | 0,88 | 850 | 500 | 15,0
ŽB Stěna | 0,250 | 1,74 | 1020 | 2500 | 32,0
POLYSTYREN EPS 70 FG | 0,280 | 0,032 | 1270 | 15 | 30,0
Cementová stěrka + výztužná tkanina | 0,020 | 0,3 | 520 | 900 | 20,0
Cementová stěrka | 0,004 | 0,88 | 900 | 1400 | 20,0
Penetrace podkladu | - | - | - | - | -
Tenkovrstvá omítka | 0,002 | 0,88 | 900 | 1700 | 50,0
U = 0,121 W / (m2 × K)
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 8: Hodnocené skladby konstrukčního řešení svislých obvodových plášťů
Varianta „D“ – Systém ztraceného bednění Thermomur
Materiál | Tloušťka d (m) | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] | Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] | Objemová hmotnost ρ (kg/m3) | Faktor difúzního odporu µ (-)
Omítka VC | 0,015 | 0,88 | 850 | 500 | 15,0
Cementová stěrka | 0,0045 | 0,88 | 900 | 1400 | 20,0
Cementová stěrka + výztužná tkanina | 0,02 | 0,3 | 520 | 900 | 20,0
POLYSTYREN EPS 70 F | 0,05 | 0,035 | 1270 | 15 | 30,0
Beton hutný | 0,15 | 1,23 | 1020 | 2100 | 17,0
POLYSTYREN EPS 70 F | 0,15 | 0,035 | 1270 | 15 | 30,0
Cementová stěrka + výztužná tkanina | 0,02 | 0,3 | 520 | 900 | 20,0
Cementová stěrka | 0,0045 | 0,88 | 900 | 1400 | 20,0
Penetrace podkladu | - | - | - | - | -
Tenkovrstvá omítka | 0,0023 | 0,88 | 900 | 1700 | 50,0
U = 0,176 W / (m2 × K)
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 9: Hodnocené skladby konstrukčního řešení svislých obvodových plášťů
Varianta „E“ – Těžký dřevěný skelet
Materiál | Tloušťka d (m) | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m×K)] | Měrná tepelná kapacita c [J/(kg×K)] | Objemová hmotnost ρ (kg/m3) | Faktor difúzního odporu µ (-)
Tmel Fermacell | 0,0050 | 0,35 | 1000 | 1000 | 10,0
Fermacell 15 + 12,5 mm | 0,0275 | 0,32 | 1000 | 1250 | 13,0
Uzavřená vzduchová mezera | 0,0500 | 0,273 | 1010 | 1,2 | 0,2
Parozábrana | 0,0003 | 0,39 | 1700 | 560 | 16000,0
OSB 18 | 0,0180 | 0,13 | 1700 | 650 | 200,0
Rockwool Airrock LD | 0,18000 | 0,062 | 840 | 100 | 2,0
Fermacell 15 mm | 0,015 | 0,32 | 1000 | 1250 | 13,0
EPS 70FG | 0,120 | 0,032 | 1270 | 15 | 30,0
Cementová stěrka + výztužná tkanina | 0,020 | 0,3 | 520 | 900 | 20,0
Cementová stěrka | 0,004 | 0,88 | 900 | 1400 | 20,0
Penetrace podkladu | - | - | - | - | -
Tenkovrstvá omítka | 0,002 | 0,88 | 900 | 1700 | 50,0
U = 0,137 W / (m2 × K)
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 10: Vyhodnocení variant z hlediska časové náročnosti na provádění
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018
Chart: Trvání - dny
| Nosná část obvodového pláště | Včetně ETICS
"A" Heluz 50 | 8 | 8
"B" - Sandwix + EPS | 6 | 15
"C" - ŽB + EPS | 7 | 16
"D" - Thermomur | 9 | 9
"E" - Těžký dřevěný skelet | 10 | 19

## Slide 11: Vyhodnocení variant z hlediska finanční náročnosti na provádění
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018
Chart: Cena za jednotku bez dph
| Nosná část obvodového pláště
"A" Heluz 50 | 3789.74
"B" - Sandwix + EPS | 3618.23
"C" - ŽB + EPS | 4179
"D" - Thermomur | 3275.52
"E" - Těžký dřevěný skelet | 6384.2

## Slide 12: Vyhodnocení variant z hlediska environmentálních aspektů
Sledovaný parametr | Var. „A“ | Var. „B | Var. „C“ | Var. „D“ | Var. „E“
Měrná roční svázaná produkce emisí CO2,ekv. (kg CO2,ekv./(m2×a)) | 6,471 | 6,170 | 6,192 | 4,682 | 2,625
Měrná roční svázaná produkce emisí SO2,ekv. (kg SO2,ekv./(m2×a)) | 0,0158 | 0,0140 | 0,0134 | 0,01033 | 0,00956
Měrná roční svázaná produkce emisí R-11,ekv. (g R-11ekv./(m2×a)) | 0,0000346 | 0,0000353 | 0,0000359 | 0,00002785 | 0,0000558
Měrná roční svázaná produkce emisí C2H4,ekv (g C2H4ekv./(m2×a)) | 1,633 | 1,665 | 1,702 | 1,297 | 1,272
Měrná roční svázaná spotřeba energie (MJ/(m2×a)) | 81,726 | 72,057 | 63,212 | 49,864 | 48,609
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 13: Vyhodnocení variant z hlediska nabízené užitné plochy a životnosti
Podlaží | Plocha [m2] Varianta „A“ | Plocha [m2] Varianta „B“ | Plocha [m2] Varianta „C“ | Plocha [m2] Varianta „D“ | Plocha [m2] Varianta „E“
1.PP | 113,48 | 111,31 | 112,14 | 119,99 | 116,82
1.NP | 111,36 | 109,21 | 110,05 | 117,76 | 114,65
2.NP | 111,36 | 109,21 | 110,05 | 117,76 | 114,65
3.NP | 113,14 | 110,94 | 111,81 | 119,64 | 116,48
Celková užitná plocha (m2) | 449,34 | 440,67 | 444,05 | 475,15 | 462,60
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018
Chart: Životnost konstrukcí
| Životnost let
Varianta "A" až "D" | 100
Varianta "E" | 80

## Slide 14: Situační výkres stavby

## Slide 15: Dispoziční uspořádání 1.NP

## Slide 16: Rozpočet stavby objektu RD

## Slide 17: Výsledný průkaz energetické náročnosti budovy

## Slide 18: Doplňující dotazy vedoucího a oponenta BP
Vedoucí práce:
  Bez doplňujících otázek..
Oponent:
  Z jakého důvodu jsou umístěny dveře mezi byty? Co takové dveře musí splňovat?
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018

## Slide 19: Děkuji za pozornost
Bc. Radek Šrámek
Červen 2018