## Slide 1: Konstrukční výkresy jednoho dilatačního celku zadaného objektu
Diplomová práce
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent: Ing. Jan Zugárek

## Slide 2: Cíl práce a motivace
Zpracování výkresů a výztuže veškerých monolitických konstrukcí.
Motivace:
  Uplatnění zvoleného oboru studia – konstrukce staveb,
  Použití statického výpočtu v praxi,
  Způsob dimenzování konstrukce,
  Využití SW.

## Slide 3: Použité metody - základní
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb,
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí,
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb,
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem,
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem,
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby,

## Slide 4: Použité softwary
FIN EC 2018 (FIN 2D, Beton, Betonový výsek) – studentská licence, program pro rovinnou a prostorovou analýzu prutových konstrukcí deformační variantou MKP včetně dimenzování podle platných ČSN EN, FINE spol. s r.o.,
GEO5 2018 (Deska, Patky) – studentská licence, komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE spol. s r.o.,
EXCEL – tabulkový editor pro výpočty,
AutoCAD 2017 – kreslící program, studentská licence.

## Slide 5: Zvolený postup
Volba dilatačního celku zadaného objektu (34 m).
Volba skeletové soustavy, systém příčných a podélných rámů – návrh rozměrů dle empirických vztahů.
Stanovení zatížení jednotlivých prvků – stálé, užitné, vítr, sníh.
Výpočet reakcí.
Dimenzování prvků.
Zpracování výkresové dokumentace.

## Slide 6: Skeletová soustava - tvar

## Slide 7: Empirické vztahy
Zdroj: ŠTĚPÁNEK, 2015 BL01 Prvky betonových konstrukcí
Deska
Nosníky
Sloupy

## Slide 8: Zatížení - deska
Deska – užitné
Stropní konstrukce – kategorie A 1,5 kN/m2
Stropní konstrukce – kategorie C 3 kN/m2
Schodiště, chodby, balkony 3 kN/m2
Deska – stálé
Vlastní váha, přemístitelné příčky, skladba podlahy

## Slide 9: Zatížení - nosníky
Vlastní váha, zdivo, zatížení od stropní konstrukce

## Slide 10: Zatížení – vítr, sníh
Vítr – závisí na kategorii terénu a větrové oblasti.
Působení větru na střešní konstrukci.
Působení větru na nosníky.
Působení větru na ztužující zdi.
vb = cdir * cseason * vb,0 = 1 *1 * 22,5 = 22,5 m/s
qb = ½ ρ * vb2(z) = 0,5 * 22,52 * 1,25 = 0,316 kN/m2
qp(z) = ce(z) * qb = 1,3 * 0,316 = 0,411 kN/m2
we = qp(z) * cpe * zš
Sníh – závisí na sněhové oblasti, sklonu střechy, souč. expozice a souč. terénu.
Zatížení střešní konstrukce sněhem. Střecha nepřístupná – servisní činnost.

## Slide 11: Výpočet - deska
Průhyb desky = (5,88 * 3) – 4,24 = 13,4 mm. Deska splňuje podmínku l/500.

## Slide 12: Výztuž - deska

## Slide 13: Příčný rám - zatížení

## Slide 14: Podélný rám - reakce

## Slide 15: Dimenzování

## Slide 16: Výkresová dokumentace

## Slide 17: Shrnutí
Ke zpracování výkresové dokumentace tvaru a výztuže je nutné:
Zvolit vhodný systém konstrukce.
Volit rozměry prvků dle zavedených empirických vztahů.
Správně stanovit zatížení a jejich kombinace.
Používat konstrukční zásady vyztužování.
Správně volit podpory, styčníky a jejich vazby.
Diplomová práce je zaměřena na využití získaných znalostí v praxi.

## Slide 18: Dotazy?
Děkuji Vám za pozornost.