## Slide 1: Upevnění nákladu v silniční dopravě ve vybrané firmě
Autor diplomové práce: Bc. Lucie Chalupná
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.

## Slide 2: Obsah
Cíl práce
Teoretická část
    Legislativa
    Teorie upevnění nákladu
Aplikační část
    Společnost XY
    Současný stav
    Vlastní návrhy
Shrnutí
    Doplňující dotazy

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je návrh metodiky upevnění nákladu na silničním vozidle ve vybrané firmě ve smyslu podmínek Směrnice EU 2014/47. Součástí návrhu bude ekonomické zhodnocení dopadů platnosti směrnice na náklady na přepravu ve vybrané firmě.

## Slide 4: Teoretická část - legislativa
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
České technické normy
Směrnice EU 2014/47

## Slide 5: Teoretická část – upevnění nákladu
Třecí přivazování Přivazovací popruhy ze syntetických vláken

## Slide 6: Aplikační část – společnost XY
Předmět podnikaní
Současný stav
  Upevnění nákladu

## Slide 7: Aplikační část – současný stav
Současný stav
  Vázací body
  Přivazovací popruhy

## Slide 8: Aplikační část – vlastní návrhy
Upevnění nákladu
  Výpočet přivazovacích sil
      Návěsová souprava

## Slide 9: Aplikační část – vlastní návrhy
Vázací body
  Délka nákladní plošiny
    účinná délka nákladní plošiny > 2 200 mm musí být nejméně 6 vázacích bodů
  Maximální vzdálenosti mezi vázacími body
    Délka nákladní plošiny = 12,5 m
    Maximální užitečné zatížení = 29 tun
    Zaokrouhleno = 10 oddílů
= 11 párů vázacích bodů
= 22 vázacích bodů
  Dovolené zatížení tahem
vázacích bodů

## Slide 10: Aplikační část – vázací prostředky

## Slide 11: Aplikační část – ekonomické zhodnocení
Návěsová souprava – vázací prostředky
Návěsová souprava – vázací body
    Celkem = 164 960 Kč
Druh vozidla | Počet vozidel/přívěsů | Počet popruhů | Cena celkem
Návěsová souprava | 6 | 14 | 71 064 Kč

## Slide 12: Kontrola ve spolupráci s CSPSD
Položka | Nedostatky | Posouzení nedostatků |  | 
 |  | Menší nedostatek | Závažný nedostatek | Nebezpečný nedostatek
B | Jedna či více částí nákladu není řádně umístěna. | Bez závad |  | 
C | Vozidlo není vhodné pro naložený náklad (jiný nedostatek než nedostatky uvedené pod bodem 10). | Bez závad |  | 
D | Jasné nedostatky týkající se nástavby vozidla (jiný nedostatek než nedostatky uvedené pod bodem 10). | Bez závad |  | 
10 | Vhodnost vozidla |  |  | 
10.1 | Přední stěna (je-li použita pro zabezpečení nákladu) |  |  | 
10.1.1 | Zeslabení částí korozí či deformacemi | x |  | 
20.3 | Použitá zařízení pro upevnění nákladu |  |  | 
20.3.2 | Označení (např. praporek / značka konce) chybí nebo je poškozené, ale jinak je zařízení v dobrém stavu | x |  | 

## Slide 13: Vhodnost vozidla
EN 12642 XL
EN 12642 L
Norma | Čelní stěna | Zadní stěna
EN 12642 XL | 50 % užitečného zatížení | 30 % užitečného zatížení
EN 12642 L | 40 % užitečného zatížení, maximálně 5 000 daN | 25 % užitečného zatížení, maximálně 3 100 daN

## Slide 14: Kontrola aplikací Cargo Securing

## Slide 15: Kontrola aplikací Cargo Securing

## Slide 16: Výsledek opětovné kontroly

## Slide 17: Výsledek opětovné kontroly

## Slide 18: Děkuji za pozornost

## Slide 19: Doplňující dotazy
Máte nějaké aktuální informace o řešení nalezeného problému v softvéru ze strany CSPSD?
Akými spôsobmi sa dajú motivovať dopravcovia k dodržiavaniu noriem na upevnenie tovaru?
Aké budu vplyvy zavedenia novej smernice na náklady dopravcov (okrem úpravy dopr. prostriedkov)?