## Slide 1: Racionalizace nákladových položek ve vybrané společnosti
Autor diplomové práce: Bc. Markéta Štěpková
Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondrej Stopka, PhD.
Oponent diplomové práce: Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Cíl diplomové práce
Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav ve vybrané výrobní společnosti v oblasti nákladových položek. Cílem diplomové práce je rovněž navrhnout a posléze vyhodnotit příslušná opatření v kontextu racionalizace jednotlivých položek.

## Slide 3: Metodika práce
Sběr dat
Výsledek hospodaření
Fixní, variabilní a celkové náklady
Horizontální a vertikální analýza
Kritický bod rentability
Vícekriteriální hodnocení variant
Optimalizační metoda

## Slide 4: Charakteristika společnosti
Sídlo - Velké Meziříčí
Rok založení 1992
Základní kapitál 600 000 Kč
Roční obrat 370 mil. Kč
Počet zaměstnanců 170

## Slide 5: Předmět podnikání
Výtahy
Revizní zkoušky na zdvihací zařízení
Vrata, brány, závory
Kamerové systémy
Prodej hutního materiálu
Projektová činnost
Strojírenská výroba (výroba mostových jeřábů)

## Slide 6: Podíl fixních a variabilních nákladů
Chart: 
| 2015.0 | 2016.0
Fixní náklady | 32 | 27
Variabilní náklady | 68 | 73

## Slide 7: Kritický bod rentability
Chart: 
| 2015.0 | 2016.0
Výnosy | 286374 | 370583
Bod zvratu | 285505 | 330176

## Slide 8: Vícekriteriální hodnocení variant
Nákladní automobil | K1 (cena) | K2 (zdvihový objem) | K3 (ložná plocha) | K4 (užitečná hmotnost) |  | Pořadí
Iveco Daily | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0,603 | 2
Iveco Eurocargo | 0,885 | 0,500 | 0 | 0,500 | 0,390 | 3
MAN TGM | 0,365 | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 0,782 | 1
Mercedes-Benz Atego | 0 | 0,500 | 1,000 | 0 | 0,349 | 4
Nákladní automobil | Vzdálenost od ideální varianty (Di+) | Vzdálenost od bazální varianty (Di-) | Ukazatel relativní vzdálenosti (Ci) | Pořadí
Iveco Daily | 0,161 | 0,221 | 0,578 | 2
Iveco Eurocargo | 0,188 | 0,125 | 0,400 | 4
MAN TGM | 0,092 | 0,227 | 0,711 | 1
Mercedes-Benz Atego | 0,222 | 0,157 | 0,414 | 3

## Slide 9: Clark-Wrightova metoda
Uzel | Město | Množství (kg) | Délka trasy (km) | Čas (hod)
0. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0
1. | Jihlava | 1 500 | 72 | 0,50
2. | Nové Město na Moravě | 600 | 66 | 0,65
3. | Žďár nad Sázavou | 200 | 60 | 0,57
4. | Humpolec | 300 | 114 | 0,63
5. | Třebíč | 700 | 46 | 0,40
6. | Havlíčkův Brod | 900 | 102 | 0,65
7. | Pelhřimov | 1 400 | 140 | 0,78
8. | Ostrov nad Oslavou | 100 | 42 | 0,42
9. | Telč | 300 | 116 | 0,95

## Slide 10: Optimalizace
Elementární trasy | qi (kg) | Vzdálenost (km) | Doba jízdy (hod) | Čas tm (hod) | T (hod)
V0 – V1 – V0 | 1 500 | 144 | 1 | 0,25 | 1,25
V0 – V7 – V0 | 1 400 | 280 | 1,56 | 0,25 | 1,81
V0 – V5 – V4 – V9 – V0 | 1 300 | 227 | 2,24 | 0,75 | 2,99
V0 – V6 – V8 – V2 – V3 – V0 | 1 800 | 147 | 2,1 | 1 | 3,1
Celkem | 6 000 | 798 | 6,9 | 2,25 | 9,15

## Slide 11: Návrhy řešení
Spotřeba materiálu a energie
  Výměna zářivek za led technologii
  Výměna oken
Zvyšující se objem výroby
Náklady vynaložené na dopravní služby
  Nákup nového nákladního automobilu
  Návrh optimalizace rozvozu
Další možnosti snižování nákladů

## Slide 12: Zhodnocení navrhnutých řešení
 | Obyčejná zářivka | LED zářivka
Nákup světla | 0 | 215 880
Zakoupení zářivek | 0 | 102 960
Životnost zářivky | 1250 dní | 3125 dní
Potřeba výměny 1 zářivky za 15 let | 3 | 1
Výměna zářivek v Kč | 17280 | 0
Roční spotřeba (kWh) | 66 355,2 | 44 236,8
Roční spotřeba v Kč | 323 481,6 | 212 342,4
Celkové náklady v prvním roce | 340 761,6 | 531 182,4
 | Obyčejná zářivka | LED zářivka
Nákup světla | 0 | 0
Zakoupení zářivek | 0 | 0
Roční výměna v Kč | 0 | 0
Roční spotřeba (kWh) | 66 355,2 | 44 236,8
Roční spotřeba v Kč | 323 481,6 | 212 342,4
Celkové náklady v dalších letech | 323 481,6 | 212 342,4

## Slide 13
Výměna oken = doba návratnosti 18 let
Motivace žáků
Koupě nákladního automobilu = doba návratnosti 0,07%
 | Počet žáků v ročníku | Výše příspěvků podle studijního průměru
Celkem žáků | 65 | 1 423 000 Kč
Předpoklad nástupu | 16 | -329 000 Kč
Vrácené peníze | 49 | 1 094 000 Kč

## Slide 14: Optimalizace rozvozové trasy
Stav | qi (kg) | Vzdálenost (km) | Doba jízdy (hod) | Čas tm (hod) | T (hod)
Stávající | 6 000 | 1 516 | 11,1 | 2,25 | 13,35
Optimalizovaný | 6 000 | 798 | 6,9 | 2,25 | 9,15
Úspora | - | 718 | 4,2 | - | 4,2
% | - | 47,36 | 37,84 | - | 31,46
Stav | Vzdálenost (km) | Kč
Stávající | 1 516 | 7 746,76
Optimalizovaný | 798 | 4 077,78
Úspora | 718 | 3 668,98
% | 47,36 | 47,36

## Slide 15: Další možnosti snížení nákladů
 | Aktuální výše | Roční předpoklad úspory | Úspora v %
Kancelářské potřeby | 248 593 Kč | 25 000 Kč | 
Tiskové náplně | 82 945 Kč | 10 000 Kč | 
Poštovní služby | 86 475 Kč | 5 000 Kč | 
Celkem | 418 013 Kč | 40 000 Kč | 9,57 %

## Slide 16: Doplňující otázky
Aký je názor spoločnosti, v podmienkach ktorej ste riešili prácu, na Vaše návrhy?
Aké by mali byť zdroje ﬁnancovania Vašich návrhov a aká je predpokladaná doba návratnosti investícií?

## Slide 17: Děkuji za pozornost