## Slide 1: Aplikace logistických procesů opravy tělesa vyjímatelné části hlavního cirkulačního čerpadla JE Temelín
Autor práce: Bc. Michal Šíma
Vedoucí práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Jiří Kocourek
České Budějovice, červen 2021
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Zajímavé a aktuální téma z praxe
Základní znalost problematiky
Osobní zájem
Prohloubení znalostí

## Slide 3: Cíl práce
Cílem diplomové práce je zhodnocení logistických procesů opravy provozně exponovaného zařízení ve smyslu zvýšení životnosti a jeho provozní spolehlivosti. Aplikací speciálních metod zkoušení navrhnout vhodný technologický postup opravy energetických zařízení s ohledem na dosažení požadovaných vlastností svarového spoje a jeho strukturní stability.

## Slide 4: Výzkumný problém
Nevyhovující výchozí stav tělesa VČ
Vznikající větvící se lineární indikace
Jaké jsou hlavní příčiny vzniku indikací?

## Slide 5: Použité metody
Zpracování a vyhodnocení poskytnutých interních materiálů
Aplikace Vývojového, PDCA a Ishikawova diagramu
Nedestruktivní metody
Aplikace a analýza silikonových a extrakčních replik
Výpočet metodou konečných prvků
Oprava svařováním

## Slide 6: Dosažené výsledky
Trhliny způsobují vyskytující se nečistoty (chlor a síra)
Přítomnost chloru působí destruktivně na ochrannou pasivační vrstvu
MKP ukázala, že model s vybráním v místě trhlin nemá výrazný vliv na změnu napjatosti
Trhliny se dále šíří a větví v důsledku přítomnosti napětí za provozu -> trhliny korozního praskání

## Slide 7: Vývojový diagram
Provoz HCČ
Generální oprava
(odstávka)
Demontáž,
Transport na BAPP 01
Realizace opravy
Vyhovuje?
Požadavek a realizace NDT kontrol na zjištění stavu
Vyhotovení a verifikace protokolů
Požadavek a realizace NDT kontrol po opravě
Návrh, posouzení a vypracování technické dokumentace
Vypracování změnového řízení pro opakovanou opravu
Zpětná montáž,
Transport na pozici
Výměna ND
Opakovaná nevyhovující NDT kontrola
Vyhovuje?
ANO
NE
NE
ANO
NE
Demontáž jedn. dílů, Dekontaminace a čistící práce
Analýza rizik
Technické řešení neshody
Konečná zkouška

## Slide 8: Demontáž a transport HCČ

## Slide 9: Oprava tělesa VČ HCČ
Výchozí stav před svařováním
Konečný stav po svařování

## Slide 10: Závěrečné shrnutí
Oprava svařováním umožňuje provozovat opravené těleso VČ dalších 6 let
Zvýšení životnosti a provozní spolehlivosti
Zdokumentovaná logistika výrobních procesů
Finanční úspora (13 mil. Kč)
V roce 2022 proběhne kontrola stavu prvního tělesa VČ - podle stavu bude opravené plochy se rozhodne o dalším způsobu provozování

## Slide 11: Doplňující otázky
Vedoucí práce
Lze na základě získaných poznatků posoudit, zda navržený postup opravy je z pohledu provozu trvalým nebo dočasným řešením?
Lze zmíněné logistické procesy aplikovat i na jaderná zařízení provozovaná mimo ČR?
Jaké logistické procesy by mohly podpořit popisovanou problematiku opravy z hlediska cílené kvality?
Jsou získané technické poznatky přenositelné i na provoz (údržbu) nových jaderných zdrojů?

## Slide 12: Doplňující otázky
Oponent
Jaké hlavní zásady stanovuje legislativa držitele povolení (ČEZ a.s.) k zajištění realizace zvláštních procesů (svařování, NDT kontroly) v rámci oprav?

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST