## Slide 1: DIVADLO S INTEGRACÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU
Autor diplomové práce: Bc. Hana Sebroňová
Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Katedra stavebnictví

## Slide 2: Cíl práce
Návrh variantního řešení fotovoltaického systému v kontextu navrhovaného objektu a včetně porovnání a zhodnocení.
      Instalace panelů, integrovaného systému, solárních tašek
      Přebytek energie do sítě, do baterií, do virtuální baterie

## Slide 3: Metodika práce
Teoretická část
    Analýza
    Sběr dat
Aplikační část
    Popis
    Výpočet
    Modelování
    Komparace

## Slide 4: Vstupní informace pro návrh FV systém
Užitná plocha objektu 4 056 m2
Poloha objektu 48.97907; 14.47322
Půdorys střechy a její orientace ke světovým stranám
Sklon střechy a druh střešní krytiny
  17°, plechová střešní krytina
Potřeba energie
  Ohřev TV 171,05 kWh/den = 44 473 kWh
  Osvětlení 138,6 kWh/ den = 36 036 kWh/rok
  Vytápění 57,5 MWh/ rok
Provozní doba 5 dní v týdnu
  Diváci 15:00 až 21:00 h, herci 06:00 až 00:00 h

## Slide 5: Dosažené výsledky – vstupní údaje
Množství spotřebované energie (osvětlení + ohřev TV) | Cena za kWh (s poplatky) | Celková cena za energii za 1 rok
80 509 kWh | 5,88 Kč | 473 393,- Kč

## Slide 6: Dosažené výsledky – FV panely
 | Návrh | Výkon [kWp] | Cena [Kč] | Roční úspora [Kč] | Návratnost [roky]
1 | FV panely – přebytek do sítě | 157,68 | 2 853 692,- | 226 539,36 | 12,6
2 | FV panely – přebytek do sítě, virtuální baterie | 157,68 | 2 859 680,- | 487 649,5 | 5,9
3 | FV panely – s přebytkem uloženým do baterií | 157,68 | 4 092 852,- | 388 385,94 | 10,5

## Slide 7: Dosažené výsledky – integrovaný systém
 | Návrh | Výkon [kWp] | Cena [Kč] | Roční úspora [Kč] | Návratnost [roky]
4 | Integrovaný systém – přebytek do sítě | 129,72 | 4 629 437,11 | 218 127,10 | 21,2
5 | Integrovaný systém – přebytek do sítě, virtuální baterie | 129,72 | 4 625 560,50 | 482 532,42 | 9,8
6 | Integrovaný systém – s přebytkem uložený do baterií | 129,72 | 6 273 963,99 | 375 128,93 | 16,7

## Slide 8: Dosažené výsledky – solární tašky
 | Návrh | Výkon [kWp] | Cena [Kč] | Roční úspora [Kč] | Návratnost [roky]
7 | Solární tašky – přebytek do sítě | 212,32 | 16 233 113,70 | 200 112,74 | 81,1
8 | Solární tašky – přebytek do sítě, virtuální baterie | 212,32 | 16 239 101,70 | 487 270,38 | 33,3
9 | Solární tašky – s přebytkem uloženým do baterie | 212,32 | 17 883 416,10 | 377 968,- | 47,3

## Slide 9: Změna zdroje vytápění
Původní řešení
  Teplovzdušné a větrání s rekuperací tepla
Nový návrh
  Tepelné čerpadlo vzduch – voda

## Slide 10: Dosažené výsledky – optimální varianta
Náklady na zřízen FV elektrárny |  |  | 3 473 200,- Kč
Cena 1 kWh (dodávka) | 0,30 Kč/kWh | 201,0 kWh | - 60,30 Kč
Náklady na elektrickou energii bez FV | 5,88 Kč/ kWh | 80 509,00 kWh | 473 392,92 Kč
Náklady na vytápění (původní řešení) | 691,- | 206,8 GJ/rok | 142 298,- Kč
Roční úspora díky FV elektrárně | 615 690,92 Kč
Náklady na spotřebu elektrické energie za rok | 0,- Kč
Předpokládaná návratnost | 5,6 let
OSVĚTELNÍ + VYTÁPĚNÍ + POTŘEBA TV

## Slide 11: Závěr
Cíl diplomové práce byl splněn.
Výpočty
Teoretická část
Instalace 3 typů fotovoltaických systémů s rozdílným způsobem využití přebytečné energie
Maximální výkon
Zdroj tepla
Vzestup ceny energií a poptávka po FV systémech

## Slide 12: Doplňující dotazy od vedoucího práce
Jak byla stanovena aktuální cena 5,88 za kWh?
Vysvětlete princip fungování virtuální baterie.
Jaký vliv mají fotovoltaické panely a příslušenství na životní prostředí v rámci celého životního cyklu (těžba materiálu, výroba, provoz, likvidace FV panelů ...)?
Co je cost-benefit analýza?
Stručně charakterizujte aktuální situaci a předpokládaný vývoj evropského energetického hospodářství v kontextu ruské invaze na Ukrajinu.

## Slide 13: Doplňující dotazy od oponenta práce
Různé návrhy a výpočty k nim jsou velmi vyčerpávající. Jak jste vybírala jednotlivé návrhy?
Uvádíte, že se ceny elektrické energie výrazně mění. Mění se také ceny vybavení a technologií pro fotovoltaické elektrárny?

## Slide 14
Děkuji za pozornost.