## Slide 1: Racionalizace nákladní dopravy z hlediska spotřeby energie a vlivu na životní prostředí
Autor diplomové práce: Bc. Jan Brabec
Vedoucí diplomové práce: Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Oponent diplomové práce: Ing. Vladislav Zitrický, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický
České Budějovice, 2021

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Rozšíření znalostí v dané tématice
Správně pracovat s pojmem úspora energií v dopravě
Možnost porovnání mezi ČR a A (EU)

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je racionalizace nákladní dopravy na základě stanovených Evropskou komisí v Zelené knize pro Evropu v oblasti spotřeby energií, jejich vlivu na životní prostředí a plánovaným snížením emisí oxidu uhličitého. Cílem práce bude racionální rozdělení výkonů mezi železniční a silniční nákladní dopravu.

## Slide 4: Plán přechodu na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou dopravu do roku 2050
Bílá kniha dopravy
Doprava 2050
Evropská zelená dohoda v dopravě
Plán jednotného evropského dopravního prostoru
Převedení 30 % současných výkonů silniční dopravy s délkou přepravy nad 300 km na železnici a vodní dopravu.

## Slide 5: Pět základních pilířů pro nákladově efektivní, transparentní a předvídatelnou správu energetické unie
Energetická bezpečnost
Vnitřní trh s energií
Energetická účinnost
Snižování emisí uhlíku
Výzkum, inovace a konkurenceschopnost
Předpokládané investice se musí v budoucnu vrátit v podobě úspor za nákup fosilních paliv.

## Slide 6: Česká republika v oblasti energetiky a klimatu
Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu (z roku 2019)
Národní program snižování emisí ČR 2015
Dopravní politika ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050
Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2030
Státní energetická koncepce ČR
Při sestavování legislativních a ekonomických nástrojů regulace dopravy a rozvoje infrastruktury je nutné postupovat koordinovaně s mezinárodním společenstvím.

## Slide 7: Procentuální energetická bilance v ČR za rok 2018
Chart: 
| Průmysl | Doprava | Domácnosti | Služby | Zemědělství | Ostatní
2018 | 279.95 | 278.84 | 294.96 | 130.98 | 25.93 | 1.68
Doprava se v sektorově statistickém rozdělení spotřeby energií za roce 2018 umístila na třetí pozici
Doprava se na celkové konečné spotřebě podílí z 27,54 %, což je hodnota 278,84 PJ
K výraznému nárůstů spotřeby dochází od roku 2014
Konečná spotřeba v silniční dopravě je v hodnotě 266,94 PJ a v železniční je na hodnotě 9,54 PJ.

## Slide 8: Metodika práce
Pomocí standardizované metodiky porovnání spotřeby energie a emisí skleníkových plynů
Pomocí výpočtu a provedení komparace energetické zátěže mezi silniční a železniční nákladní dopravou
Sestavení modelového příkladu s převedením určeného objemu zboží přepravovaného po silnici
Ekonomické náklady budou vyváženy úsporou energie a sníženou produkcí emisních plynů.

## Slide 9: Výzkumné otázky a použité metody
Jaký bude výsledek porovnání mezi vlastním odpočtem přesného měření spotřeby na hnacím vozidle a výsledky z výpočtu měrné spotřeby?
  Pozorování, výpočet, porovnání
Jaké výstupy má optimálně nastavený výpočetní model přepravy?
  Vytvoření modelového příkladu
Je vhodné o takové formě přesunu uvažovat jako o relevantní?
  Výpočet, porovnání

## Slide 10: 1. Výsledná měrná spotřeba na vstupu TNS brutto kWh/hrtkm
Chart: Měrná spotřeba na vstupu TNS brutto kWh/hrtkm
| ÖBB | DB | SŽ | průměrná spotřeba
kWh/hrtkm | 0.01 | 0.011 | 0.016 | 0.012
Výsledná měrná spotřeba jednotlivých různých železničních sítí v rozdílu tisícin, ale mezi ÖBB a SŽ to činí 6,25 %.

## Slide 11: Vstupní informace k modelovému případu
Porovnávací dopravní služba je intermodální přepravní systém nedoprovázené kombinované přepravy návěsů
Porovnávacím dopravním modem je silniční a železniční nákladní doprava
Volba vybraných terminálů států podle pořadí z přepravních proudů
Stanovení normativu dopravních hmotností
Stanovení dopravních vzdáleností
Energetická účinnost dopravy je nejlevnější a nejrychlejší způsob snížení energetické závislosti.

## Slide 12: Vstupní a ovlivňující data modelového případu, zvolené hodnoty železniční a silniční dopravy pro jednu jízdu
 | Vlak | Silnice
Hrubá hmotnost soupravy (t) | 1686 | 36
Čistá hmotnost zboží (t) | 789 | 23,2
Dopravní vzdálenost (km) | 637 | 718
Dopravní výkon (hrtkm) | 1 073 906 | 25 503
Celkové potřebná energie (kWh) | 14 034 | 2 811
Celkové produkce emisí (kgCO2e) | 7 340 | 888
Z přepravního objemu zboží 21 035 858 tun, při 80 % užitném zatížení návěsu dojde k 9,75 % převedení silniční dopravy na železnici.

## Slide 13: 2.Vzájemné porovnání energetické náročnosti a měrné produkce CO2 z produkce silniční a železniční nákladní dopravy
 | Silnice | Železnice | Výsledný poměr
Poměr hmotnosti netto/brutto | 0,65 | 0,589 | Poměr hmotností je u silniční 1,1krát větší
Měrná spotřeba energie brutto (v kWh/hrtkm) | 0,110 | 0,012 | Silnice je 9,16krát náročnější
Měrná spotřeba energie netto (v kWh/čtkm) | 0,169 | 0,022 | Silnice je 7,68krát náročnější
Měrná produkce CO2 z provozu brutto (v kgCO2e/hrtkm) | 0,029 | 0,007 | Silniční doprava zatěžuje ŽP 4,14krát více
Měrná produkce CO2 z provozu netto (v kgCO2e/čtkm) | 0,045 | 0,012 | Silniční doprava zatěžuje ŽP 3,75krát více

## Slide 14: 3.Zhodnocení převedení dopravy z modelového příkladu
 | Procentní převedení % | Celkem přepraveno (t/rok) | Počet jízd (jízd/rok) | Spotřeba (kWh/rok) | Produkce emise (kgCO2e/rok) | Spotřebovaná elektřina (kWh/rok) | Uspořená nafta (litr/rok)
Na vlak | 9,75 | 2 050 880 | 2 600 | 36 488 950 | 19 083 721 | 36 488 950 | x
Ze silnice | 9,75 | 2 050 880 | 88 400 | 248 492 400 | 78 499 200 | x | 24 849 240
Výsledek | x | x | x | Úspora energie 212 003 450 | Snížení emisí 59 439 039 | x | x
Vzájemnou kooperací dvou dopravních módů dojde k poklesu spotřeby o 85 % a snížení produkce emisí o 75,7 %.

## Slide 15: Závěrečné shrnutí
V rámci kontinentální dopravy se jeví přeprava intermodálních návěsů prostřednictvím železnice jako nejrychlejší a nejefektivnější na delší vzdálenosti
Komparací poměru hmotností mezi silniční a železniční nákladní dopravy jsem ověřil výhodnost železničního dopravního prostředku oproti silničnímu
Skladbou nastavení energetického mixu jsme schopni ovlivnit spotřebu hlavních energetických zdrojů i produkci emisí skleníkových plynů
Budoucí rozšiřování technologií s možností využívání rekuperace je cestou vedoucí ke snížení měrné spotřeby a zvýšení efektivity provozu

## Slide 16: Otázky oponenta
Aké dopady bude mať zavádzanie uhlíkovej neutrality na dopravní sektor v ČR a EU?
Nezníží zavádzanie enviromentálných opatrení životnú úroveň obyvateľstva, napríklad vyšším zdanením a nižšou kúpnou silou obyvateľstva v budúcnosti?
Aké konkrétne racionalizačné opatrenie navrhujete vo vašej práci?

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Bc. Jan Brabec

## Slide 18: Zkratky
ČR a A (EU) – Česká republika, Rakousko, Evropská unie
PJ - Petajoul
t - tuna
CO2 ekv./oby – CO2ekvivalentu/obyvatele
TNS – trakční napájecí soustava
kWh/hrtkm – kilowatthodina/hrubotunokilometr
ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
DB – Deutsche Bahn
SŽ- Správa železnic
ŽP – Životní prostředí