## Slide 1
Autor práce: Bc. Petr Pavlečka
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Marek Šafář
České Budějovice, leden 2021
Aplikace metody FMEA ve výrobním procesu zvolené společnosti

## Slide 2: Motivace a důvody řešeného tématu
Možnost využití získaných znalostí v praxi
Aktuální téma

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je na základě analýzy současného stavu za pomoci metody FMEA racionalizovat proces výroby ve zvoleném podniku.

## Slide 4: Metodika práce
    Sběr dat o společnosti a analýza získaných informací
    Rozhovor s vedením společnosti
    Metody
      Paretova analýza
      Hodnocení zmetkovitosti
      Hodnocení efektivity využití výrobního zařízení (OEE)
      FMEA

## Slide 5: Portfolio výroby
Chart: 
| Výrobní linka č. 1 | Výrobní linka č. 2 | Výrobní linka č. 3 | Výrobní linka č. 4 | Výrobní linka č. 5 | Výrobní linka č. 6 | Výrobní linka č. 7 | Výrobní linka č. 8
Podíl jednotlivých linek na celkovém objemu výroby | 0.0775 | 0.0382 | 0.0192 | 0.3143 | 0.1309 | 0.2929 | 0.0226 | 0.1044
Podíl jednotlivých linek na celkovém objemu vyrobených kusů za období 09/2019 až 09/2020.

## Slide 6: Analýza interních chyb výrobních linek
Druh interní chyby:
  poškození při manipulaci (A),
  netěsný díl (B),
  chyba procesu svařování (C),
  chyba procesu šroubování (D),
  chyba procesu lisování (E),
  chyba montáže membrány s pružinou (F),
  jiné (G).
Chart: Paretův diagram zmetkovitosti
| C | D | E | B | F | G | A
Četnost vad | 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
Kumulativní četnost | 0.85263 | 0.88421 | 0.91579 | 0.94737 | 0.96842 | 0.98947 | 1 | 1 | 1
Počet vyráběných typů na této lince | 1
Produkce dobrých dílů za období 09/2019 až 09/2020 | 2781 ks
Podíl linky na celkové produkci výrobního portfolia | 2,26 %
Počet procesních kroků při výrobě | 9
Počet interních chyb | 95
Zmetkovitost | 3,42 %

## Slide 7: Hodnocení efektivity využití výrobního zařízení (OEE)
Chart: OEE
| Linka č. 1 | Linka č. 2 | Linka č. 3 | Linka č. 4 | Linka č. 5 | Linka č. 6 | Linka č. 7 | Linka č. 8
OEE (%) | 0.8344 | 0.833 | 0.8534 | 0.861 | 0.8117 | 0.7859 | 0.7951 | 0.786
Technické (%) | 0.0122 | 0.0174 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0302 | 0.0531 | 0.0587 | 0.039
Kvalitativní (%) | 0.0056 | 0.0068 | 0.0192 | 0.0027 | 0.038 | 0.0051 | 0.0342 | 0.0173
Přeseřízení (%) | 0.0162 | 0.0155 | 0.0032 | 0.0108 | 0.0273 | 0.021
Organizační (%) | 0.0372
Výkon. ztráty (%) | 0.1316 | 0.1273 | 0.1106 | 0.1268 | 0.1093 | 0.1286 | 0.112 | 0.0995

## Slide 8: Zhodnocení současného stavu a výběr výrobní linky
    Výrobní linka č. 7 vyrábějící náhradní díly vík hlav válců 8Z.
          Zmetkovitost 3,42 %
          efektivita využití zařízení 79,51 %

## Slide 9
Technické zhodnocení
Tři druhy vad měly hodnotu RPN vyšší, než byla zákazníkem stanovená kritická hodnota rizikového čísla RPN (hodnota 125)
Celkem bylo ohodnoceno 75 možných vad včetně šesti nově stanovených druhů vad
Chart: Dosažené hodnoty rizikového čísla RPN
| 8 | 9 | 16 | 18 | 24 | 27 | 32 | 36 | 48 | 54 | 72 | 81 | 96 | 108 | 160 | 162 | 180
Původní FMEA procesu | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktuální FMEA procesu | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1

## Slide 10
Navržené opatření u kritické chyby s RPN 180
Vada ,,Jiný typ samořezného šroubu krytu vačky“
Procesní krok přípravy montážního a obalového materiálu pro výrobní linku
Navrženým opatřením je úprava programu šroubování s cílem odhalení použití nesprávného šroubu.
Opatření zavedeno 26. 11. 2020.

## Slide 11
Navržené opatření u kritické chyby s RPN 162
Vada ,, Chyba procesu svařování“
Procesní krok vibračního svařování – operace 3020
Navrženým opatřením je změna svařovacích parametrů pro eliminaci rizika sklouznutí svařované kontury z opěrného segmentu přípravku
Zavedení opatření do 29. 1. 2021.

## Slide 12
Navržené opatření u kritické chyby s RPN 160
Vada ,, Předepsaný počet kusů v balení nebyl dodržen“
Procesní krok zraková kontrola a balení – operace 3090
Navrženým opatřením je zavedení paletové váhy pro kontrolu obsahu manipulační jednotky se světelnou signalizací
Zavedení opatření do 31. 1. 2021.

## Slide 13
Ekonomické zhodnocení
Druh vady | Náklady na realizaci opatření | Úspora po odečtení nákladů na zavedení opatření
Jiný typ samořezného šroubu krytu vačky | 0 Kč | 120 000 Kč (jednorázová úspora)
Chyba procesu svařování | 70 500 Kč | 65 175 Kč (roční úspora první rok)
 | 0 Kč | 135 675 Kč (roční úspora další roky)
Předepsaný počet kusů v balení nebyl dodržen | 45 000 Kč | 75 000 Kč (jednorázová úspora)

## Slide 14: Celkový přínos
Celková úspora za případné náklady na odstranění následků reklamace v prvním roce realizace všech opatření je 260 175 Kč
Celková úspora za případné náklady na odstranění následků reklamace v dalších letech 135 675 Kč
Zvýšení produktivity o 2,91 % díky odpadnutí zmetkovitosti špatně svařených dílů
Snížení rizika ztráty důvěry zákazníka při vzniku těchto kritických vad

## Slide 15: Doplňující dotazy
Vedoucí práce
V práci uvádíte ”Byl sestaven tým FMEA:..” nebo ”V průběhu aplikace metody FMEA bylo týmem ohodnoceno...”. O jaký tým se jedná a jaký vztah má k vaší diplomové práci? Autor práce je tým?
Bude váš návrh realizovaný?
Oponent
1) Na str.47 uvádíte, že pro vady s RPN větším jak 125 jsou definována nápravná opatření. Jak jste řešil vady s RPN menším jak 125 bodů? Má význam takové vady řešit?
2) Na str.59 se zmiňujete o 8D. Co takový 8D report obsahuje?

## Slide 16
Děkuji za pozornost