## Slide 1: Osobní doprava a přeprava: 3. Základní ukazatele v osobní dopravě
Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

## Slide 2
Základní ukazatele v osobní dopravě
Základní ukazatele v osobní dopravě slouží jako srovnávací prvky kvality jednotlivých dopravních subsystémů mezi sebou. Pomocí těchto ukazatelů lze zjistit rovněž rozsah a stupeň využívání technických prostředků a zařízení (vozidel, dopravní cesty apod.). Ukazatele se rozdělují do dvou skupin na ukazatele kvantitativní a kvalitativní.

## Slide 3
Ukazatele kvantitativní:
Počet cestujících, přepravených v obvodu (oblasti)- při stanovení počtu přepravených cestujících se využívají statistické údaje o počtu prodaných jízdenek a jiných účetních dokladů; k tomu se musí kvalifikovaným odhadem připočítat počty cestujících, využívajících různé formy předplatných jízdenek, přepravovaných bezplatně atd.
Vozidlové/vlakové/kilometry v osobní dopravě
Osobové kilometry

## Slide 4
Ukazatele kvalitativní
Doba oběhu osobních dopravních prostředků - doba oběhu je čas mezi okamžikem odjezdu dopravního prostředku z výchozího místa do okamžiku opětovného odjezdu ze stejného místa. Tuto dobu lze zkrátit zvýšením cestovní rychlosti dopravních prostředků, zkrácením pobytu ve výchozím místě a v místech obratu dopravních prostředků, resp. úpravou technologie provozního procesů daného subsystému dopravy.
Rychlost - Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů osobní dopravy, který má rozhodující vliv na kvalitu dopravního subsystému z pohledu cestujících i dopravce.

## Slide 5
Pro kvalitativní ukazatele zde řadíme tyto prvky:
technická rychlost
úseková rychlost
poměr /koeficient/ rychlosti
cestovní rychlost
výsledná rychlost

## Slide 6
Průměrný denní běh souprav/vozidel
Využití počtu místi k sezení - zjistí se jako podíl vykonaných osobových kilometrů během stanoveného časového období k počtu vykonaných tzv. sedadlových kilometrů.
Měrný výkon - zjistí se jako podíl výkonu uvedeného zařízení k jeho hmotnosti. Tento ukazatel je klíčový pro dopravce, popisuje stupeň efektivity využívání energie pro pohyb dopravního prostředku v závislosti na jeho hmotnosti.
Hmotnost dopravního prostředku, připadající na 1 cestujícícho

## Slide 7
Hmotnost dopravního prostředku, připadající na 1 cestujícího - zjistí se jako podíl hmotnosti vlastního dopravního prostředku a přepravovaných cestujících k počtu přepravovaných cestujících. Opět charakterizuje efektivitu využití jednotlivých dopravních prostředků, cílem ze strany dopravce je velikost tohoto ukazatele snížit.