## Slide 1: Osobní doprava a přeprava: 9. Vysokorychlostní doprava
Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

## Slide 2
Aby zůstala železnice konkurenceschopná i pro přepravu na delší vzdálenosti, začaly sílit tendence na zvyšování traťové rychlosti na jednotlivých tratích nebo úsecích. Vedle toho se objevila pochopitelně snaha o provozování speciálních vozidel s vysokou konstrukční rychlostí.

## Slide 3
Hlavní transevropské VR koridory:
východ - západ: Londýn - Berlín - Varšava, Paříž - Vídeň - Budapešť, Barcelona - Milán - Bělehrad,
severozápad - jihovýchod: Londýn - Paříž - Marseille, Haag - Milán - Bologna, Hamburk - Praha - Bělehrad,
jihozápad - severovýchod: Paříž - Haag, Barcelona - Stuttgart – Hamburk, Terst - Ostrava - Varšava.

## Slide 4
Systém páteřní sítě evropských koridorů v ČR:
(Německo) - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - (Rakousko),
(Rakousko) - Břeclav - Přerov – Petrovice u Karviné - (Polsko) + odbočná větev Česká Třebová - Přerov,
(Německo) - Cheb - Plzeň - Praha – Olomouc - Ostrava - (Slovensko),
(Německo) - Děčín - Praha – Veselí nad Lužnicí - Horní Dvořiště - (Rakousko).

## Slide 5
Segregovaný provoz:
Jedná se o takový způsob, kdy jsou na vysokorychlostních tratích provozovány pouze rychlé vlaky osobní přepravy s vyloučením (i rychlé) nákladní dopravy. Vysokorychlostní vlaky jsou většinou tvořeny z ucelených elektrických motorových jednotek, jedou na jednotlivých úsecích zhruba stejnou rychlostí (jejich trasy jsou rovnoběžné) – vytváří podmínky výhodného rovnoběžného (nejlépe taktového) grafikonu. Nedochází zde tedy k předjíždění a není z toho důvodu nutno stavět na trati výhybny ani kolejové spojky.

## Slide 6
Smíšený provoz:
Technické podmínky pro výstavbu vysokorychlostních tratí se smíšeným provozem jsou náročnější. Požaduje se menší sklon (do 12,5 0/00), normální převýšení v obloucích, maximální hmotnost na nápravu 22 t, větší poloměr oblouků, budování výhyben po cca 30 km, mezi nimi cca po 15 km traťové kolejové spojky a využití obousměrného traťového zabezpečovacího zařízení pro jednotlivé traťové koleje.

## Slide 7
Pro vysokorychlostní tratě se smíšeným provozem jsou charakteristické tyto znaky:
provozování vysokorychlostních osobních vlaků v taktu,
snižování přepravy hromadných substrátů a zvyšování podílu menších, rychlých zásilek,
zkracování doby přepravy,
zvyšování podílu přeprav v nočních hodinách, tj. převzetí zásilky od přepravce v odpoledních nebo večerních hodinách a s jejím dodáním v ranních hodinách následujícího dne,
zvyšování počtu přímých vlaků bez využití seřaďovacích stanic (s tím souvisí redukce počtu těchto stanic),
zvyšování nároků na přesnost dodání,
dělbou dopravní práce mezi silniční a železniční dopravou - zavádění systému „kombinované přepravy“.

## Slide 8
Požadavky na vysokorychlostní tratě:
Kvantitativní požadavky na vysokorychlostní tratě:
Kvalitativní požadavky na vysokorychlostní tratě: