## Slide 1: 11. Otvory v nosných stěnách

## Slide 2: Otvory v nosných stěnách
Okenní otvory - funkce prosvětlení a odvětrání místnosti, dveřní otvory - funkce vstupu do místnosti a spojení místností, vratové otvory - funkce vjezdu vozidel. Ostatní otvory - výklenky a niky (dekorativní prohlubeň)
Všechny otvory mají nadpraží a ostění.
  Ostění - postranní plocha otvoru ve stěně.
  Nadpraží - plocha konstrukce nad otvorem.
  Parapet - zeď od podlahy k oknu.

## Slide 3: Překlady
Nad otvory v nosných stěnách musí být umístěn překlad (statické x skladebné x tepelně izolační požadavky).
Zatížení předkladů:
  rovnoměrně spojité – železobetonová deska
  osamělými břemeny – nosníky
  zatížení jednostranné s excentricitou – u obvodové stěny
  zatížení oboustranné – u střední stěny
Překlady musí zajistit přenos zatížení do přilehlých podpor. Podle technologického provádění mohou být překlady monolitické nebo prefabrikované

## Slide 4: Překlady
Kamenné a cihelné překlady - přímé kamenné překlady jsou tvořeny zkosenými kvádry přesně do sebe osazenými a spojenými kamenickými skobami. Překlady z kamenných kvádrů mají mít horní i dolní líc vodorovný. Jednoduché cihelné nadpraží se provede jako vyztužený cihelný překlad. Cihelný pás je klenut v tloušťce zdi na dřevěných, popř. maltových ramenátech.
Ocelové překlady z válcovaných nosníků tvaru I se používají pro velká zatížení a velká rozpětí (až 6 metrů) a rovněž při rekonstrukcích objektu.
Keramické překlady - Keramika má nízkou pevnost v tahu a keramické překlady se tak doplňují výztuží zabetonovanou v tvarovkách

## Slide 5: Překlady
Překlady z lehkých betonů - Překlady z lehkých betonů mohou být truhlíkové, roletové, segmentové nebo obloukové.
Prefabrikované železobetonové překlady - jsou sestavovány z tyčových prefabrikovaných prvků, z nichž je možné skládat vícedílné překlady. Překlady se vyrábějí v délkách od 1,2 do 3 metrů.
Monolitické železobetonové překlady - jsou použitelné pro libovolná rozpětí zatížení. Výhodou monolitických překladů je jejich tvarová a rozměrová variabilita. Nevýhodou je značná pracnost, nutnost bednění a možnost zatížení až po zatvrdnutí betonu.