## Slide 1: 5. Dilatace staveb

## Slide 2: Dilatace staveb
Stavební spára - odstup mezi dvěma stavebními dílci.
Dilatační spára - dělí budovy (části) na menší tuhé celky.
Dilatační celky - menší části oddělené od celku dilatačními spárami.
Mezi nesilové účinky patří:
  Objemové změny vlivem teploty, vlhkosti
  Reologické účinky
  Změna tvaru základové spáry
Dilatační spáry eliminují:
  Statické x dynamické x akustické x tepelně technické účinky

## Slide 3: Objemové změny
Objemové změny mohou být vyvolány:
  Změnou teplot - tepelná roztažnost materiálů
  Změnou vlhkosti – vysychání x bobtnání
  Reologické změny – smršťování x dotvarování betonu
Namáhání prvků vlivem objemových změn může vést k:
  Porušení prvků tahovými trhlinami
  Porušení prvku v tlaku
  Rozpínavý účinek na okolní konstrukce
  Vznik a zvětšování spár mezi prvkem a okolními konstrukcemi
  Reologické změny materiálů

## Slide 4: Objemové změny - konstrukční zásady a konstrukční řešení
Maximální vzdálenost dilatačních spár ve zdivu na vápennou maltu:
  z pálených cihel 100 m
  z vápenopískových cihel 50 m
  z betonových tvárnic 50 m
  z přirozeného kamene 60 m
  ze železobetonu 40 m
Konstrukční řešení pro provádění dilatačních spár
  Zdvojení nosných konstrukcí
  Jednostranné kluzné uložené
  Vykonzolování stropní konstrukce
  Vložené pole s kluzným uložením

## Slide 5: Nerovnoměrné sedání
Nepravidelnosti v podloží objektu – nepravidelné a šikmé uložení vrstev zeminy s rozdílnou stlačitelností, různá úroveň hladiny podzemní vody, poddolované území, dodatečné změny v podloží nebo úrovni hladiny spodní vody
Rozdílné zatížení v základové spáře – různé výšky části objektu, různé užitné zatížení v různých částech objektu, nevhodný návrh plochy jednotlivých plošných základů
Rozdílný způsob založení částí objektu - kombinace plošných a hlubinných základů
Časový odstup mezi realizacemi různých celků objektu – nová část navazuje na starší, kde již proběhlo sedání.

## Slide 6: Nerovnoměrné sedání - konstrukční zásady a konstrukční řešení
Konstrukční zásady pro dilatační spáry:
  Dilatační spáry musí umožňovat vertikální posuny
  Dilatační spáry prochází celým objektem včetně základů
  Základy se vzájemně nesmí ovlivňovat
  Nutné dodržet požadované tloušťky spár
Konstrukční řešení pro provádění dilatačních spár:
  Jednostranné vykonzolování vodorovné konstrukce
  Oboustranné vykonzolování vodorovných konstrukcí
  Vložená pole
  Úprava modulace