## Slide 1: Řízení dodavatelských systémů: 11. Manipulace se zbožím v dodavatelském řetězci
Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

## Slide 2
Přehled a rozdělení manipulačních prostředků
Manipulace s materiálem je nutnou součástí všech procesů v rozsahu celého hodnototvorného řetězce od:
  těžby surovin a jejich zpracování,
  rozdělování,
  oběhu,
  spotřeby,
  i zpětné logistiky.
Manipulaci s materiálem chápeme, v moderním pojetí, jako komplexní problematiku přepravních, ložných a skladovacích procesů skládajících se z množství operací, které probíhají v manipulačních systémech a které je nutno vzájemně sladit a řídit tak, aby bylo dosahováno požadovaných efektů optimálním způsobem.

## Slide 3
Manipulační technika - charakteristiky, parametry
Manipulační technika je základní součástí manipulačních systémů a zahrnujeme do ní:
  jednak manipulační prostředky skládající se z nosných konstrukcí, jednotek pohonu, převodových ústrojí a řídících jednotek,
  a jednak stavební konstrukce umožňující jejich provozování (betonové nebo ocelové jeřábové dráhy, kolejiště, manipulační plochy a uličky apod.).
Pro uchopení a držení manipulovaného primárního logistického (materiálu) slouží uchopovací zařízení.

## Slide 4
Kritéria výběru manipulačních prostředků
Počet vstupních faktorů ovlivňujících rozhodování při výběru přepravních, manipulačních, skladovacích a dalších systémů je velmi rozsáhlý.
Předpokladem pro výběr optimálního zařízení nebo systému je:
  znalost matice vazeb,
  průtoku,
  četnosti operací,
  topologie cest,
  restrikcí (např. únosnost mostů, bezpečnostní zóny v městské zástavbě aj.),
  vlastnosti logistických objektů, jejich druhy, množství celkové i jednotlivých druhů,
  frekvence skladových operací,
  doba skladování, atd.

## Slide 5
Dimenzování manipulačních prostředků
Materiálový proud může u těchto prostředků být spojitý nebo pulzující. Průtok v jednotkách hmotnosti je u kontinuálně pracujícího zařízení se spojitým proudem hmot určen součinem hmotnosti materiálu připadajícím na metr délky q [kg.m-1 ] a rychlosti pohybu v [m.s-1],