## Slide 1: 11. Elektroiontové mikroklima ve vnitřním prostředí budov

## Slide 2: Elektroiontové mikroklima
Elektroiontové mikroklima je složka prostředí vytvářená pozitivními a negativními ionty v ovzduší, které působí na člověka a utváří jeho celkový stav.
Iont je elektricky nabitá částice, která vznikla z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly přidáním resp. ubráním elektronů při ponechání původního počtu protonů
Aeroiont je komplex 10 až 30 molekul, který vzniká spojováním elektricky nabitých částic s neutrálními atomy.

## Slide 3: Zdroje aeroiontů
Ionty vznikají v důsledku působení elektrického pole, působení ionizující a ultrafialového záření a také při tzv. Lenandrově efektu.
K Lenandrově efektu dochází při rozprašování vody do vzduchu nebo při praskání bublinek plynu na vodní hladině dochází k tvorbě pozitivních a negativních iontů oddělováním malých částic z povrchu vody. Celá tekutina se tudíž rozdělí na malé záporné částečky a větší kladné kapky.

## Slide 4: Účinky iontů na lidský organismus
Aeroionty především slouží pro urychlení biochemických reakcí. Na organismus mají pozitivní vliv lehké nebo také malé záporné ionty.
Anionty v organismu způsobují vzrůst pH krve, pokles krevního tlaku, pokles spotřeby kyslíku, zvyšují metabolismus ve vodě rozpustných vitamínů, vzrůst sekreční aktivity sliznic a zvýšení odolnosti vůči virovým onemocněním.
Kationty způsobují pokles pH krve, vzrůst krevního tlaku, pokles hladiny choresterolu, vysoušení sliznic.

## Slide 5: Optimalizace elektroiontového mikroklimatu
Optimalizaci elektrointového mikroklimatu lze provést buď zásahem do zdroje nebo zásahem do pole přenosu.
Jednou z možností jak zabránit likvidaci aeroiontů je omezení aktivit v poli přenosu, které je odstraňují.
Druhou možností je instalace ionizátorů, které produkují aeroionty.
Pro praktické použití se v současnosti vyrábějí ionizátory hydrodynamické, s koronovým výbojem a se stropní elektrodou.