## Slide 1: 2. Teplota a vlhkost vnitřního prostředí

## Slide 2: Tepelně-vlhkostní mikroklima
Tepelně-vlhkostní mikroklima je složka vnitřního prostředí tvořená tepelnými a vlhkostními toky.
Z hlediska zdraví a komfortu se tepelně-vlhkostní mikroklima řadí mezi nejvýznamnější složku vnitřního prostředí budov.
Tepelně vlhkostní mikroklima je dáno třemi navzájem souvisejícími faktory – teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu.

## Slide 3: Tepelně-vlhkostní mikroklima
Základními veličinami jsou:
  Teplota vzduchu
  Výsledná teplota
  Vypočtená operativní teplota
  Rychlost proudění vzduchu
  Relativní vlhkost vzduchu
  Měrná vlhkost vzduchu
  Teplota rosného bodu

## Slide 4: Tepelně-vlhkostní mikroklima
Teplota vzduchu [°C] neboli také suchá teplota, je teplota v okolí lidského těla, měřená jakýmkoli teplotním čidlem neovlivněným sáláním okolních ploch.
Relativní vlhkost [%] vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodními parami, definovaný poměrem hustoty vodní páry ve vzduchu a ve vlhkém vzduchu nasyceném vodní parou při stejné teplotě a tlaku.
Rychlost proudění vzduchu [m/s] je veličina charakterizující pohyb vzduchu v prostoru, je určená svojí velikostí a směrem proudění. Protože rychlost proudění vzduchu v prostoru značně kolísá, je nutné její změny vyjadřovat střední hodnotou za časovou jednotku.

## Slide 5: Tepelná pohoda
Tepelná pohoda lze definovat jako stav prostředí, který u člověka vyvolává pohodu a uspokojuje jeho city.
Člověku není chladno, ani příliš teplo.
Tepelná pohoda je stav, při němž je zachována rovnováha metabolického tepelného toku a toku tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů aby nedošlo k zahřátí či zchladnutí lidského těla.

## Slide 6: Regulace tepelné pohody
Oba toky lze regulovat růžnými způsoby, např. změnou aktivit, či příslušným oblečením.
Rozdíly mezi produkovaným teplem a teplem odnímaným okolím tělu vyrovnávají termoregulační mechanismy.
Termoregulační procesy souvisí s věkem, celkovým zdravotním stavem jedince, stavem výživy, pohybovým režimem a jsou přímo ovlivněny tepelně- vlhkostním stavem prostředí.

## Slide 7: Regulace tepelné pohody
Optimální teplota ve vnitřním prostředí k pobytovému účelu by měla být udržena v rozmezí 19 - 24°C, jestliže mezi teplotou okolních povrchů (stěn) a teplotou vzduchu v místnosti není větší rozdíl než 2 °C při rychlosti proudění vzduchu přibližně 0,2 m/s.
V letním období je třeba se snažit o snížení negativního dopadu vysokých teplot na lidský organismus. Doporučovaná max. teplota vzduchu v místnosti pro letní období je 26 – 27 °C.

## Slide 8: Optimální vlhkost vnitřního prostředí
V letním období naopak vysoká relativní vlhkost spojená s vysokou teplotou může nepříznivě ovlivňovat tepelnou rovnováhu organismu omezením respirace a tím ztráty tepla. V pobytovém, zejména v bytové zástavbě, existují mnoho zdrojů vlhkosti.
Vlhkost v pobytovém prostoru by měla být okolo 40 % (v rozmezí 30-50 %).
V teplém období může být relativní vlhkost vnitřního prostředí nejvýše 65 %.
V chladném období má být relativní vlhkost vnitřního prostředí nejméně 30 %.