## Slide 1: 6. Toxické mikroklima

## Slide 2: Toxické mikroklima
Vzduch je směsí různých plynů, z nichž převládá dusík, kyslík, argon a oxid uhličitý, které tvoří 99,99% atmosféry. Kromě toho obsahuje vzduch různé příměsi, ze kterých je nejvýznamnější ozón, oxid uhelnatý CO, oxidy síry, amoniak a prach.
Toxické látky přítomné ve vnitřním prostředí budou, mohou být původ buď v exteriéru či samotném interiéru.
Z venkovního ovzduší přicházejí oxidy síry (SO2 a SO3 jako vedlejší produkty spalování fosilních paliv), oxidy dusíku (dieselové motory, teplárny, hoření plynu), oxid uhelnatý (benzínové motory a nedokonalé spalování), ozón, uhlovodíky a smog.

## Slide 3: Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování za přístupu kyslíku.
Mezi zdroje můžeme zařadit např. kamna na pevná paliva, plynové spotřebiče bez odtahu, krby, nevětrané kuchyně s plynovým sporákem, apod.
Mezi nezanedbatelný zdroj patří také kouření.
Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo a tím snižuje množství kyslíku přenášeného krví. Lehčí otravy se projevují bolestmi hlavy, bušením krve v hlavě, tlakem na prsou, závratěmi. Při těžších otravách oxidem uhelnatým se projevuje značný sklon k mdlobám.

## Slide 4: Oxid dusíku
Zdrojem oxidů dusíku jsou emise z automobilové dopravy a ze stacionárních zdrojů spalujících za vysokých teplot fosilní paliva.
Z osmi oxidů dusíku, které se mohou nacházet v ovzduší vnitřního prostředí, pouze dva způsobují poškození zdraví.
Jsou jimi oxid dusičitý (NO2) a oxid dusný (NO).

## Slide 5: Smog
Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností.
Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví.
Smog (kouř a mlha vytvořená oxidy dusíku) vzniká v důsledku znečištění vzduchu, který je dále působením ultrafialového záření rozkládán na další, rovněž toxické látky, např. ozón.

## Slide 6: Ozón
Ozón je přírodní plyn, který se váže na oxidované organické látky. Vzniká reakcí s dalšími prvky v atmosféře. Koncentrace ozónu bývají poloviční ve srovnání s vnějším prostředím. Rozlišujeme dva druhy:
  Atmosférický ozón, který je v atmosférické vrstvě a chrání nás před škodlivými ultrafialovými paprsky. Jeho úbytek způsobuje tzv. ozónovou díru.
  Troposférický ozón, který je obsažen v přízemní vzduchové zóně a ve vysokých koncentracích je pro člověka škodlivý.

## Slide 7: Těkavé organické látky
Těkavé organické látky (volatile organic compounds – VOCs) jsou definovány jako organické látky v tuhém, kapalném nebo plynném skupenství, které se při běžné teplotě a tlaku dostávají do ovzduší ve formě par s tlakem vyšším než 0,13 kPa.
Mezi jejich zdroje patří především lepidla, rozpouštědla, barvy, nátěry, apod.
Z konkrétních látek se jedná např. o toluen, xylen, styren, etylbenzen, chlorované uhlovodíky, ftaláty a terpeny.

## Slide 8: Polycyklické aromatické uhlovodíky
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) představují skupinu více než 100 chemických sloučenin.
Polycyklické aromatické uhlovodíky tvoří uhlík a vodík, dvě a více benzenovými jádry.
Mezi jejich charakteristiku patří toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti.
Mají výraznou schopnost vázat se na pevných sorbentech nebo částicích (prach) i v živých organismech (schopnost bioakumulace).