## Slide 1: 7. Aerosoly ve vnitřním prostředí budov

## Slide 2: Aerosolové mikroklima
Aerosolové mikroklima je složka vnitřního prostředí tvořená aerosolovými toky, které spoluvytvářejí celkový stav vnitřního prostředí.
Aerosol je speciálním typem disperzní soustavy, sestávající z plynné fáze a pevných nebo kapalných částic, které jsou v ní rozptýleny.
Aerosoly jsou tvořeny z pevných částic (prach) nebo z kapalných částic (mlhy). Pevné aerosoly jsou původu organického, anorganického, popř. smíšeného, s elektrickým nábojem kladným či záporným, s velikostí 0,1 až 100 mikrometrů.

## Slide 3: Rozdělení aerosolů
Aerosoly rozlišujeme na pevné aerosoly a kapalné aerosoly.
Pevné aerosoly neboli prach lze třídit dle svého původu na organické (živočišného nebo rostlinného původu), anorganické (kovový nebo nekovový) a smíšené.
Proces sedimentace prachových částic je ovlivňován zemskou přitažlivostí, odporem vzduchu a elektrickou polaritou jednotlivých povrchů materiálů. Aerosolové částice jsou přenašeči mikrobů.

## Slide 4: Rozdělení aerosolů
Podle tvaru disperzních částic lze rozdělit aerosoly na korpuskulární, laminární a fibrilární disperzní soustavy:
  Korpuskulární disperzní soustavy sestávají z izometrických disperzních částic, jejichž rozměry jsou ve všech třech prostorových směrech přibližně stejné.
  Fibrilární disperzní soustavy a fibrilární disperzní soustavy (přírodní a umělá vlákna anorganické nebo organické povahy) mají částice anizometrické. U takových částic převládá jeden nebo dva z jejich rozměrů a patří k diformním soustavám.

## Slide 5: Biologický účinek
Účinek aerosolového mikroklima závisí především na toku aerosolových částic, na době expozice, na jeho koncentraci, chemickém složení a fyzikálních vlastnostech.
Mechanicky působí aerosoly na pokožku, ve spojivkovém vaku, na sliznici, blokováním lymfatických cest v plicích apod.
Při delší expozici působí dráždivě a výsledkem bývají nespecifické zánětlivé změny kůže, spojivek a sliznic v závislosti na chemickém složení částic, jejich množství, velikosti, tvaru, hloubce působení a individuální reakci.

## Slide 6: Optimalizace aerosolového mikroklimatu
Zásah do zdroje aerosolů lze provést třemi základními způsoby:
  Změnou technologie již při přípravě provozu
  Mísením sypkého materiálu s jinými vhodnými látkami, například vodou
  Uzavřením zdroje pevným krytem nebo kapalinovou clonou

## Slide 7: Optimalizace aerosolového mikroklimatu
Zásah do pole přenosu aerosolů lze provést:
  Omezením šíření aerosolů v budově (vertikální či horizontální rozdělení)
  Větráním
  FiItrací vzduchu pomocí filtrů ve vzduchotechnických jednotkách
  Koagulací aerosolových částic (rozprašováním kapalného aerosolu s vysokou smáčivostí dochází ke slučování malých částic ve větší, které se vlivem gravitace usazují)