## Slide 1: 9. Mikroorganismy ve vnitřním prostředí budov

## Slide 2: Mikrobiální mikroklima
Mikrobiální mikroklima je tvořeno mikroorganismy – bakteriemi, viry a plísněmi, které se vyskytují ve vnitřním prostředí budov.
Bakterie jsou mikroskopické jednobuněčné mikroorganismy různé velikosti. Průměrná velikost bakterií se pohybuje kolem 0,3 - 2,0 μm.
Viry jsou nebuněčné organismy s vnějším bílkovinovým obalem uzavírajícím nukleovou kyselinu.
Roztoči je řada drobných členovců z třídy pavoukovců, jejichž články těla splynuly do jediného celku.
Plísně jsou mikroskopické mikroorganismy, mikromycetami, patogenní houby, resp. mikroskopické vláknité houby vytvářené spletí vláken.

## Slide 3: Mikrobiální mikroklima
Podle způsobu vstupu do interiéru rozlišujeme tři zdroje mikroorganismů:
  Venkovní ovzduší jako zdroj mikroorganismů
  Vzduchotechnické zařízení budov jako zdroj mikroorganismů
  Člověk jako zdroj mikroorganismů

## Slide 4: Mikrobiální mikroklima
Největší výskyt mikroorganismů v interiérech oproti venkovnímu prostředí je v zimě.
Většina mikroorganismů pro svůj život a rozmnožování nutně potřebuje vysokou vlhkost a teplotu.
Stavební a technické objekty nejsou optimálním životním prostředím pro mikroby, přesto se zde objevuje mnoho rodů mikrobů.
Tito mikrobi potřebují pro svůj život výjimečné prostředí, řadíme je proto mezi tzv. extrémofily.

## Slide 5: Mikrobiální mikroklima
Vybrané druhy extrémofilních organismů:
  Termofily – vysoká teploty
  Psychrofily - Nízká teplota
  Adidofily - Kyselé prostředí (nízké pH)
  Alkalofily - Zásadité prostředí (vysoké pH)
  Halofily - Velká koncentrace solí
  Barofily - Vysoký tlak
  Oligofily - Malá koncentrace organického substrátu
  Osmofily - Nedostupnost vody

## Slide 6: Optimalizace mikrobiálního mikroklimatu
Kvalita mikrobiálního mikroklimatu se hodnotí podle únosné koncentrace mikrobů – pro obytná prostředí činí max. 200 až 500 mikrobů/m3, ve venkovním prostředí měst jsou koncentrace až 1500 mikrobů/m3.
Požadavky na kvalitu prostředí u běžných staveb jsou splněny, pokud nepřekročí koncentrace bakterií nebo plísní 500 KTJ/m3 vzduchu (kolonie tvořících jednotek).