## Slide 1: Technologie a řízení letecké dopravy: 11. Letecká nákladní přeprava
Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

## Slide 2: Air Cargo – shrnutí základních forem
Doprava nákladu prováděná jako doplňková na pravidelných linkových letech v letadlech, která přepravují především cestující, jejich zavazadla a poštu.
Pravidelná doprava nákladů prováděná nákladními letadly. Tento způsob je provozovaný velkokapacitními letadly.
Doprava nákladu na bázi charteru - tj. nájmu nákladního velkokapacitního popř. upraveného nákladního letadla na konkrétní přepravu – osvědčuje se při přepravách živých zvířat, havarijních dodávek při živelných pohromách apod.
Formy nákladu:
Volně ložené
Letecké kontejnery nebo letecké palety
Kombinace

## Slide 3: Přijetí zboží k letecké přepravě
Obecné podmínky a kroky:
Odesílatel souhlasí s přepravními podmínkami dané letecké společnosti (např. všeobecné přepravní podmínky IATA) – náklad musí být v souladu s obsahem všeobecných podmínek.
Přijaté zboží k přepravě musí splňovat všechny náležitosti (např. řádně zabalená zásilka, zda jsou vystaveny potřebné dokumenty, aj.)
Zásilky zvláštní povahy musí rovněž splňovat všechny specifické náležitosti pro přepravu jednotlivých komodit (viz. dále)
Přepravu daného zboží zároveň nezakazují zákony nebo předpisy dotčených zemí.
Pracovník leteckého dopravce či jeho agent po kontrole zboží zvolí vhodný tarif a vystaví zákazníkovi letecký nákladní list (Air Waybill - AWB). Sazba je vypočtena dle dokumentu The Air Cargo Tariff (TACT) nebo je zvolena zvláštní tarifní koncepce.

## Slide 4: Air Waybill (AWB) - funkce
Je nejdůležitějším leteckým dokumentem v nákladní LD, který vystavuje letecký dopravce nebo jeho agent. Základní funkce AWB jsou následující:
Ověřený odesílatelem a dopravcem je dokladem o uzavření přepravní smlouvy mezi odesílatelem a dopravcem;
Je dokladem o převzetí zboží k přepravě;
Je současně fakturou;
Je dokladem o zaplacení pojistného;
Je zároveň celním prohlášením;
Je zdrojem informací (od kdy platí AWB, manipulace s nákladem, odeslání a doručení zásilky, apod.).
Letecký nákladní list se skládá ze 3 originálů a kopií. Originály získávají hlavní dopravce, odesílatel a příjemce v místě určení. Zbylé kopie obdrží subjekty zúčastněné na přepravě.

## Slide 5: Tarif TACT
Tarif v letecké nákladní dopravě upravuje dokument TACT, který stanovuje pro dané přepravní relace sazby za kilogram nákladu či minimální paušální sazby . Výpočet výše přepravného má svá pravidla, zohledňuje se druh a rozměry nákladu. Jedná se o sazby pro zboží:
Všeobecné sazby (General Cargo Rates – GCR) – aplikují se na přepravu zboží, které není zařazeno v jiné třídě zařazení.
Komoditní sazby (Specific Commodity Rates – SCR) - Pro určitý druh zboží, uvedený v tarifu čtyřmístným kódem.
Zbožové klasifikační sazby (Class Rates – CR) - Tyto sazby se používají výhradně pro zboží vyjmenované v tarifu. Jedná se o toto zboží:
živá zvířata, ceniny, lidské ostatky v rakvích a urnách, tiskopisy(časopisy, noviny, knihy, magazíny, katalogy atd.), nedoprovázená zavazadla, aj.

## Slide 6: Zvláštní tarifní koncepce
tarif ,,z domu do domu",
expresní tarif,
paušální tarif na kus/jednotku,
smluvní sazby,
tarif pro letecké kontejnery a palety.
V rámci přepravy mohou být účtovány vedlejší poplatky, např. poplatek za vystavení nákl. listu, celní odbavení, osvědčení o původu apod.

## Slide 7: Letecké přepravní jednotky (ULD)
    Jedná se o unifikované letecké kontejnery a palety schválené organizací IATA. Cena za přepravu kontejnerů a palet platí do tarifem stanoveného hmotnostního limitu, tzv. „Pivot weight“.
    Letecký kontejner je kompaktní schránka, která může být vyrobená z různých druhů materiálu (lisovaný papír, dřevovláknité desky, kov, umělé hmoty). Steny kontejneru jsou pevné. Kontejner tvoří kompletní jednotku pro přepravu většího množství kusových zásilek.
    Paleta je plošina vyrobená z kompaktního nebo nekompaktního materiálu na kterém se ukládají jednotlivé zásilky, takže celek tvoří jednu přepravní jednotku. Paleta má držadla a zboží se na ni upevňuje pomocí síťovin.

## Slide 8: Letecké přepravní jednotky (ULD)
    Příklady unifikovaných ULD a jejich charakteristik
Typ kontejneru | Objem | Pravidelné rozměry (šířka základny/ celková šířka × hloubka × výška)
LD1 | 4.90 m3 | 156 / 234 × 153 × 163 cm
LD2 | 3.40 m3 | 119 / 156 × 153 × 163 cm
LD3 | 4.50 m3 | 156 / 201 × 153 × 163 cm
LD3-45 | 3.50 m3 | 143 / 243 × 142 × 109 cm
LD6 | 8.95 m3 | 318 / 407 × 153 × 163 cm
LD8 | 6.88 m3 | 244 / 318 × 153 × 163 cm
LD11 | 7.16 m3 | 318 × 153 × 163 cm
Typ palety | Objem | Pravidelné rozměry (šířka základny/ celková šířka × hloubka × výška)
LD8 | 6.88 m3 | 153 × 244 cm
LD11 | 7.16 m3 | 153 × 318 cm
LD7 (2 rozměrové varianty) | 10.8 m3 11.52 m3 | 224 × 318 cm 244 × 318 cm

## Slide 9: Cargo terminály na letištích
    V nákladních terminálech pro letecké cargo probíhá skladování zásilek a manipulace s nimi (kromě jiného). Musí být vybaven zejména následujícím:
    Kamionové centrum – Každý terminál musí být napojený minimálně na silniční dopravu, probíhá zde přímý automatizovaný překlad paletizovaných celků z letadla do kamiónů a naopak.
    Automatizovaný sklad palet a kontejnerů s vysokozdvižným zakladačem – obdoba skladu v jiných logistických centrech a terminálech v jiných druzích dopravy
    Rentgenová zařízení - umožňující rentgenování zásilek o větších rozměrech,
    Chladící a mrazírenské prostory - uskladnění zásilek rychle podléhajících zkáze,
    Jiné speciální prostory – např. prostory pro živá zvířata, nebezpečné zboží nebo radioaktivní zásilky.